## Slide 1
Analyses modales des rotors

## Slide 2
  Analyse modale du rotor court de 430mm
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à NDDL
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Coefficients dynamiques :
Résultats des coefficients dynamiques
Notes: À enlever

## Slide 3
  Analyse modale du rotor court de 430mm : Résultat
Diagramme de Campbell
Diagramme de stabilité
Fréquence du premier mode de flexion vers 600HZ (36000 tr/min) >> 166 Hz (10000 tr/min)
Possible d’utiliser le modèle dynamique du rotor à 4DDL
Facteur d’amortissement devient négative à partir de 3000 tr/min.
Une instabilité traduite par vibrations sous-synchrones à cause de l’instabilité du palier circulaire
Augmentation de la charge dynamique a réussi à stabiliser le rotor à 7000 tr/min
Notes: À enlever ou mettre après la présentation

## Slide 4
Analyses modales des rotors

## Slide 5
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
 Origines du phénomène bien identifiées
 Solutions efficaces difficile à avoir (phénomène non maitrisé) et pourquoi?
solution efficace ?
à justifié par l’outil numérique fiable
cisaillement visqueux plus sensible à l’effet thermique :
raideur de palier moins sensible au balourd
Exemple de la solution mentionnée dans []: réduction du jeu de palier
Outil numérique dédié à l’effet Morton fiable n’est pas répondu dans l’industrie.
Phénomène multi physiques
effets compliquées
  Multiphysique:
  Dynamique des rotors ; Lubrification hydrodynamique ; Thermomécanique de rotor
  En temps:
  Période de rotation (ms) / Temps de réponse en conduction thermique(mins,heures)
Temps de calcul
important
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections
préparer le chemin pour maitriser l’effet Morton

## Slide 6
  Description de l’effet Morton par les coefficients d’influence [3]
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
[µm/(g.mm)] | Influence du balourd total sur le niveau vibratoire | 
[°C/µm] | Influence du niveau vibratoire sur la différence de température à la surface du rotor | 
[(g∙mm)/°C] | Relation entre le balourd thermique généré et la différence de température | 
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
Critère de stabilité proposé par Lorenz et Murphy [3]
Effet Morton Stable
Effet Morton instable
Description « système » de l’effet Morton
Notes: Dans la littérature, une des modélisations le plus intéressante est proposé par Lorenz et Murphy. Qui est basé sur un point de vu système à partir des coefficients ABC.
Ces coefficients décrit les effets principaux englobé dans l’effet Morton est présenté dans la suite.
Le A
Le B
Le C
Comme ces effets peuvent être relié et chainé par les paramètres physiques, on peut le voir par cette vision système.
Description de l’effet Morton par système.
Générer, engendrer, créer ; s’ajouter et la boucle recomme et ainsi de suite.
À partir du point de vue système, lorenz propose également un critère de stabilité.
Introduire l’indicateur de l’effet Morton

## Slide 7: Ajouter les machines EDF peut être à la fin

## Slide 8
  GMPP turbine à vapeur
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections