## Slide 1
Doctorant : | Silun ZHANG
Directeur de thèse : | Mihaï ARGHIR
Encadrant industriel: | Mohamed-Amine HASSINI
Analyse de l’effet Morton dans les turbines à vapeur
Jury |  | 
Georges Jacquet-Richardet | Professeur, INSA de Lyon | Rapporteur
Fabrice THOUVEREZ | Professeur, Ecole Centrale de Lyon | Rapporteur
Aline BELEY | Ingénieur développement sénior, ANSYS France | Examinatrice
Michel FILLON | Directeur de recherche, CNRS | Examinateur
Mihaï ARGHIR | Professeur, Université de Poitiers | Examinateur
Mohamed-Amine HASSINI | Ingénieur-Chercheur-Expert, EDF R&D | Examinateur
Notes: * Bonjour à toute et à tous, merci d’être venu pour participer à ma soutenance ;
* Pendant les 45mins, je vais vous présenter mes travaux de thèse sur le sujet : « »
*

## Slide 2
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Notes: Tout d’abord, je vais introduire le plan de cette prés,

## Slide 3
Effet Morton: phénoménologie
Prototype d’un compresseur centrefuge[1]
Palier NDE
Palier DE
Phénomène d’hystérésis
Mesure du côté palier NDE
Phase X
Amplitude X
Réduction de masse
8.1kg
Réduction de masse
12.5kg
Solution : remplacement des composants d’accouplement de l’acier en titane
Niveau des vibrations est sensible aux masses en porte à faux
Notes: Description du rotor
compresseur centrifuge utilisé dans les applications offshore; paliers à patins oscillants,
Description du problème
*Pendant un test unitaire de ce compresseur , le rotor n’arrivait pas à atteindre la vitesse maximale nominale de fonctionnement vers 12000rpm. Alors que sa vitesse critique se trouve vers 14000rpm.
    *Cette figure illustre l’évolution de l’amplitudes et la phase durant la montée en vitesse. L’amplitude devient soudain très important à partir de 9000 tr/min. Quand l’amplitude dans le palier atteint 50% du jeu de palier, la vitesse a été réduit à 10000 tr/min. On retrouve le phénomène d’hystérésis.
Solutions :
*Après rééquilibrage et démontage du joint labyrinthe, les fortes vibrations persistait.
    *L’investigation approfondie a été réalisée. Ils ont trouvée que la vitesse d’apparition de cette instabilité augmente quand la masse en porte à faux était réduit.
*La solution finale trouvée était la réduction de masse en porte à faux.

## Slide 4
Vibrations spirales divergentes
18600 tr/min
Effet Morton: phénoménologie
Phénomène d’hystérésis
Cause suggérée : effet thermique
Palier
Palier
Compresseur
Détendeur
Turbodétendeur [2]
10 minutes de l’écart
Notes: Description du TurboDétendeur
rotor rigid (28000rpm) supporté par deux paliers, équipé deux disques massives qui représentant le roue détendeur et compresseur,
Description du problème
* fonctionnait à la vitesse élevé à 18600tr/min, exhiber une augmentation lente du niveau vibratoire de manière spirale divergente ;
* la mesure des vibrations pendant la monté en vitesse a souligné cette augmentation importante et enregistre une diminution progressive des amplitudes avec la diminution de vitesse. la différence entre ces deux trajectoire montre un phénomène d’hystérésis du niveau vibratoire par rapport à la vitesse de rotation.
Cause des phénomène :
Compte tenu de la lenteur des vibrations spirales et le phénomène d’hystérésis effet thermique
Résolution du problème
  par la réduction de la longueur du palier et en utilisant une huile moins visqueuse

## Slide 5
  Effet Newkirk
  Effet Morton
Effet Newkirk et Effet Morton: un mécanisme d’instabilité similaire
Le point chaud est généré par frottement durant le contact rotor stator
Le point chaud est généré par cisaillement visqueux du film d’huile dans le palier
Notes: Instabilités liée à l’effet thermique
effet Newkirk & effet Morton : Vibrations synchrones ; Création du point chaud et le champ de température non uniforme à la surface du rotor; mais la source d’échauffement différent.
Description de l’effet NewKirk.
Création du point chaud par contact ; position du PC est le point de contact;
Description de Effet Morton.
Création du point chaud par cisaillement visqueux; vibration synchrone; zone plus échauffée.
Introduire l’effet du balourd thermique
le point chaud va déformer thermiquement le rotor et engendre une source d’excitation (souvent apppelé balourd thermique) pour modifier l’amplitude et la phase des vibrations synchrones ( comment ca marche ? Introduire dans le diapo suivant)

## Slide 6
Explication des vibrations spirales
Modification de l’amplitude et de la phase des vibrations synchrones par le balourd thermique
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Point haut
Point chaud
β
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Nouveau point haut
Nouveau point chaud
β
Keyphasor
Keyphasor

## Slide 7
L’effet Morton: un phénomène multiphysique et multi-échelle en temps
Dynamique des rotors
~ milliseconde
Lubrification hydrodynamique
~ milliseconde
Thermomécanique
~ minute voire heure
Les modèles existants sont très simplifiés et manque de précision
Notes: Introduire l’effet Morton comme un phénomène multiphysique et multi échelle en temps:
Aujourd’hui, l’origine de l’effet Morton a été bien identifiée comme expliqué précédemment.
Mais les paramètres déclencheurs de l’instabilité et les solutions efficaces ne sont pas encore reconnu.
Ceci est à cause de l’aspect multiphysique du phénomène. Les phénomènes sont assez complexe.
En même temps, ce phénomène ont des temps caractéristique différent, ce qui rend la modélisation numérique complexe et très couteux en terme de temps de calcul.

## Slide 8
  Objectifs de la thèse
Objectifs pour EDF
  Développer un modèle de l’effet Morton fiable
  Utiliser le modèle dans le diagnostic et la proposition de solutions palliatives
  Maitriser la problématique des l’effet thermique dans les machines tournantes
  Maitriser le risque d’apparition de l’effet Morton instable lors des rétrofits ou de l’acquisition de nouvelles machines
Objectifs scientifiques
  Enrichir la connaissance sur l’effet Morton par la simulation
  Développer des méthodes numériques efficace pour confronter le phénomène multiphysique et multi-échelle
Notes: - Souligner les problèmes de vibrations sur la turbine à vapeur 1300MKw ( cause pas enconre identifié, avec cette thèse, on peux réaliser des diagnostic plus précis surtout l’aspect thermique sur les vibrations )

## Slide 9
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Validation du modèle
Notes: Maintenant on passe à la partie modélisation numérique

## Slide 10
  Description de l’effet Morton par les coefficients d’influence
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
[µm/(g.mm)] | Influence du balourd total sur le niveau vibratoire | 
[°C/µm] | Influence du niveau vibratoire sur la différence de température au rotor | 
[(g∙mm)/°C] | Relation entre le balourd thermique généré et la différence de température | 
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
Critère de stabilité proposée par Lorenz et Murphy[3]
Effet Morton Stable
Effet Morton instable
Description « système » de l’effet Morton
Notes: En fonction de l’étude bibliographie, les phénomènes multiphysique dans l’effet Morton peut être synthétisés par une approche système, reliée par des coefficients d’influences ABC. Ces coefficients sont sous forme du nombre complexe qui possède un module et une phase.
Basé sur ces trois coefficients d’influence, un critère de stabilité est proposé. Ce critère introduire un indicateur de l’effet Morton.

## Slide 11
  Modélisation du point de vu « système » de l’effet Morton
Module de l’effet
Modèle de la dynamique des rotors
Module de l’effet
Modèle de palier considérant l’effet thermique
Modèle thermique du rotor
Module de l’effet :
Modèle mécanique du rotor
Modélisation du balourd thermique
Effet | Effet | Effet
Balourd total
Vibrations synchrones
Différence de température au rotor
Balourd thermique
Balourd mécanique
Trouver le bon compromis entre le temps de calcul / qualité de résultats
ainsi proposer une méthode d’analyse aux industries
Notes: Basée sur la description « système » de l’effet Morton, on peut décortiquer les modèles nécessaires pour intervenir dans chaque l’effet représenté par le coefficients d’influence correspondant.
L’effet A
L’effet B
L’effet C
Intérêt de cette stratégie de modélisation
Pour la suite je vais vous présenter rapidement ces modèles utilisée en fonction de chaque l’effet. (pour faciliter le repérage, un rappel de l’effet est mis en haut à votre droite du diapo. )

## Slide 12
  Modélisation de la dynamique des rotors
Equation de mouvement
  Modèle à degrés de liberté
Compatible avec l’approche du défaut de la fibre neutre
Considérer l’influence du mode de flexion
Précis
Résolution dans la base modale (réduction du temps de calcul)
  Modèle à quatre degrés de liberté
modèle simple
Compatible avec l’approche de masse concentre
Résolution rapide
Disque
Palier 1
Palier 2
Disque
Palier 1
Palier 2
Effet | Effet | Effet

## Slide 13
  Approche linéaire
Limité aux petits déplacements
calculée par coefficients dynamiques
Résolution très rapide
  Modélisation de la dynamique des rotors
Equation de mouvement
  Approche non-linéaire
Adapté aux grands déplacements
calculée par modèle de palier (calcul THD)
temps de calcul important
Disque
Palier 1
Palier 2
Modèle du rotor à 4DDL
Disque
Palier 1
Palier 2
Modèle du rotor à NDDL
Choix
Effet | Effet | Effet

## Slide 14
  Résolution du modèle de la dynamique des rotors:
Equation de mouvement non linéaire
  Intégration temporelle
Schéma d’intégration temporelle mixte
  Solution périodique (vibrations synchrones)
Schéma de Newmark implicite
Méthode de Newton Raphson
Traiter la non-linéarité du palier
Mieux converger avec pas de temps grand
Réduction du temps de calcul
Méthode de shooting
  Corriger la position après une période basé sur la condition de périodicité
  Utilisé dans le modèle non linéaire à 4DDL (nombre des inconnus faible)
Méthode d’orbite
  Vérifier la condition de périodicité après chaque période
  Efficace pour rotor très amorti et nombre des inconnus important. (réduction du temps de calcul)
  Utilisé dans le modèle non linéaire à NDDL.
Effet | Effet | Effet

## Slide 15
  Modélisation du palier
Effet | Effet | Effet
Résolution de l’équation de l’énergie couplée avec l’équation de Reynolds
l’équation de l’énergie du film lubrifiant :
Champ de pression force du palier & déduire le champ de vitesses dissipation visqueux
Contrainte supplémentaire [4]
l’équation de Reynolds généralisée dans le cas du palier :
Prise en compte la rupture du film par la fraction de cavitation
Pour bien déterminer le flux thermique avec le moindre l’effort de calcul , méthode spectrale a été introduit
Notes: Pour avoir le flux thermique à l’interface lubrfiant/rotor correctement, il faut résoudre l’équation de l’énergie couplée avec l’équation de Reynolds.

## Slide 16
  Approximation des températures du film par la méthode spectrale
Effet | Effet | Effet
Polynômes de Legendre pour approximer la température à travers l’épaisseur du film
déterminé par colocation aux points de Lobatto
Polynôme de Legendre
coordonnée selon l’épaisseur du film
Avantages de la méthode
  Peu de point nécessaire selon l’épaisseur du film pour avoir des résultats de qualité
  Flux thermique obtenus aux interfaces sont précis
  Réduction du temps de calcul
Exemple : patin incliné 1D [5]
Notes: Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 17
  Validation du modèle de palier
Effet | Effet | Effet
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 0.2629 | 0.41973 | 0.58057 | 0.74768 | 0.92283 | 1.1073 | 1.3019 | 1.5063 | 1.7189 | 1.9367 | 2.1544 | 2.3641 | 2.5554 | 2.7153 | 2.8286 | 2.8797 | 2.8541 | 2.7417 | 2.5396 | 2.2543 | 1.9027 | 1.5118 | 1.1146 | 0.74653 | 0.43936 | 0.21715 | 0.09344 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Experimental | 0.9519 | 1.7321 | 2.692 | 3.0206 | 1.8645 | 0.0002 | 0.09
Pression
Condition du fonctionnement :
3500 tr/min et 6 kN
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 50.1956 | 49.9811 | 49.8776 | 49.9208 | 50.0887 | 50.361 | 50.7227 | 51.1638 | 51.6781 | 52.2621 | 52.9146 | 53.6364 | 54.4317 | 55.3075 | 56.2727 | 57.3354 | 58.499 | 59.7569 | 61.0885 | 62.4562 | 63.8076 | 65.0805 | 66.2127 | 67.152 | 67.8647 | 68.3403 | 68.576 | 68.6535 | 68.6773 | 68.6617 | 68.6617 | 68.4354
Experimental | 51.9458 | 53.856 | 57.715 | 61.8203 | 66.5499 | 66.3905
Température
Extrait des résultats sur le lobe (inférieur) porteur
Entrée
du fluide
Cas de validation : palier à deux lobes [6]
Notes: Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 18
Effet | Effet | Effet
Condition aux limites mécanique : les efforts du palier transmise aux nœuds du modèle en 3D
Interprétation de la déformation thermique en 3D à dynamique des rotors 1D
liaison RBE3
(rigid body element)
Nœud du modèle dynamique 1D
Nœud du modèle thermomécanique 3D
Section du rotor
Moyen du déplacement et du rotation des nœuds dans une section droite du rotor
(repère mobile)
(repère fixe)
  Calcul thermomécanique du rotor en 3D

## Slide 19
  Modélisation du balourd thermique
Effet | Effet | Effet
l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor
  Approche de masse concentrée
Une force centrifuge , moment négligé.
Compatible avec modèle à 4ddl et à nddl
  Approche de défaut de la fibre neutre
Compatible uniquement avec modèle à nddl
Effort interne du rotor pris en compte moment,
Influence de la déformation thermique du rotor sur le comportement dynamique

## Slide 20
  Algorithme en régime transitoire de l’effet Morton
Effet | Effet | Effet
Modèle thermomécanique
(temps long)
Modèle dynamique du système rotor-palier
(temps court)
obtenu du palier
et obtenu du rotor
obtenu du palier
Calculer la trajectoire périodique de la vibration synchrone
Déterminer le flux moyenné pour une période de rotation
Rotor ()
Palier ()
et obtenu du rotor
(e.g. )
(e.g. )
Hypothèses
  Rotor exhibe vibrations synchrones et son orbite ne change pas durant certaines période
Flux thermique moyen

## Slide 21
  Moyennage du flux thermique pour une période
Effet | Effet | Effet
Détermination du flux thermique moyen
Coordonnée du repère du rotor [dégré]
Flux thermique [W/m²]
Confronter la difficulté du multi-échelle en temps (réduction le temps de calcul)
Pos 4
Pos 2
Pos 1
Pos 3
Pos 2
Pos 1
Pos 4
Pos 3
Flux thermique instantané au rotor
Notes: Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 22
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 23
  Présentation du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm
Système d’acquisition
Coussinet: 10
Rotor: 5
Capteurs de température
3 plans de mesure
2 capteurs dans chaque plan (90°)
Capteurs de déplacement
Palier circulaire
Rainure axiale
Diamètre d’arbre 45 mm
Jeu radial 50 µm
Largeur 15 mm
Arbre creux : Diamètre extérieur 45mm; Diamètre intérieur 35mm
3 disques, d’une masse totale de 700 g, sont montés en porte à faux
Fréquence du premier mode de flexion
600Hz (36000tr/min)
Vitesse de fonctionnement
166 Hz (10000 tr/min)
Notes: -

## Slide 24
  Condition aux limites thermique
Convection naturelle
Flux thermique moyen
Modèle thermique du coussinet
Température imposée 50°C
Convection
Flux thermique moyen
Paroi adiabatique
Modèle thermique du rotor
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 25
  Paramètres de simulation
Vitesse de rotation : 7000 tr/min
Balourd mécanique : 102.6 g.mm @180°
Rotor à 4DDL avec la méthode de shooting
Rotor à NDDL avec masse concentré et défaut de fibre neutre
Paramètres de discrétisation
Pas de temps dynamique :
Pas de temps Effet Morton :
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6x (10 points de Lobatto)
Le Régime du démarrage n’est pas pris en compte
Comparaison uniquement à la vitesse nominale
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 26
  Confrontation des résultats : amplitudes des vibrations synchrones
Chart: Amplitude X
Chart: Amplitude Y
Expérimental
4DDL
4DDL

## Slide 27
  Confrontation des résultats : phases des vibrations synchrones
Expérimental
4DDL
4DDL
Chart: PhaX
Chart: PhaY

## Slide 28
Distribution de température du rotor à t=1400s
  Confrontation des résultats : température au rotor
Chart: Différence de température T (rotor)
température °C
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 29
  Confrontation des résultats : résumé
Cohérence en tendance et en ordre de grandeur entre les résultats expérimentaux/numériques
Différence sur le début de simulation t<200 s
Démarrage n’a pas pris en compte dans la simulation
Modèle validé
l’effet Morton instable n’a pas été reproduit.
Analyse de la stabilité pour décrypter ces résultats

## Slide 30
  Détermination des coefficients d’influence
Coefficient de l’effet Morton | Vecteur | Approche analytique de Lorenz et Murphy | Approche analytique améliorée
(Vibration/Balourd) |  | À définir par utilisateur | À définir par utilisateur
 |  | approche linéaire (coefficients dynamiques) | approche non linéaire (modèle du palier)
(/ Vibration) |  |  | 
 |  | Température du rotor obtenue par le film lubrifiant | Température du rotor obtenue par un modèle thermique du rotor
(Balourd thermique/ ) |  |  | 
 |  | Déformation thermique approximée par la formule analytique: | Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.
Coefficient de l’effet Morton | Vecteur | Approche analytique de Lorenz et Murphy | Approche analytique améliorée
 |  | À définir par utilisateur | À définir par utilisateur
 |  | approche linéaire (coefficients dynamiques) | approche non linéaire (modèle du palier)
 |  | Température du rotor obtenue par le film lubrifiant | Température du rotor obtenue par un modèle thermique du rotor
 |  |  | Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.
Notes: * Le coefficient est lié directement avec la masse du disque en porte à faux
* Le coefficient 𝐶 est lié directement avec la masse du disque en porte à faux

## Slide 31
  Résultats de l’analyse de la stabilité de l’effet Morton (rotor court)
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :
Largement inférieur à 1
Effet Morton stable pour le rotor court

## Slide 32
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 33
  Modification du banc pour générer un effet Morton instable
Augmentation du coefficient C
-Disque plus lourd de 10.6kg placé en porte à faux
Augmentation du coefficient
Baisser le premier mode de flexion: rotor plus long + ajout de 2 disques massifs
Vitesse de rotation proche du premier mode flexible
premier mode de flexion (précession directe) 140HZ (8400tr/min)

## Slide 34
  Résultats de l’analyse de la stabilité de l’effet Morton (rotor long)
Vitesse 7500 tr/min pour optimiser augmenter le coeff.
Balourd au niveau du disque en porte à faux
Vitesse : 7500 tr/min
Balourds : de 100 à 220 g.mm
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy : 8.559 gmm/°C
Approche Analytique améliorée : 14.87 gmm/°C
Coefficient
Coefficient

## Slide 35
  Choix du balourd mécanique & paramètres de simulation
Balourd total imposé au disque en porte à faux :
220 g.mm déclenchement de l’effet Morton instable
200 g.mm l’effet Morton stable
Estimation du balourd mécanique
[g.mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
[g.mm] | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
[g.mm] | 165 | 201 | 241 | 284 | 323 | 384 | 448
 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
 | 165 | 201 | 241 | 284 | 323 | 384 | 448
Balourds mécaniques choisis pour réaliser la simulation transitoire de l’effet Morton:
120 et 140 g.mm@180° sur le disque 10.6kg en porte à faux

## Slide 36
  Résultats numérique (rotor long) : Vibrations synchrones
Chart: Amplitude
Instabilité déclenchée
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections
Mettre des flèches pour montrer que c’est divergent

## Slide 37
  Résultats numérique (rotor long) : Température
Les différence de la température corrélées avec les amplitudes
Déclenchement de l’effet Morton pour le balourd mécanique 140g.mm imposé
Chart: Différence de la température (rotor)
Notes: Corrélation :
Les différence de la température corrélées avec les amplitudes
Déclenchement pour 140g.mm
Déclenchement de l’effet Morton pour le balourd mécanique 140g.mm imposé

## Slide 38
  Extrait des résultats expérimentaux récents [7]
Vitesse de rotation : 6600 tr/min
Rotor équilibré à 4000 tr/min
Rotor atteins 6600 tr/min après 89s.
Mis en arrêt à partir de t=114s après le contact.
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 39
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Notes: Après

## Slide 40
  Comparaison du module des coefficients d’influence
le principal contributeur à l’effet Morton instable
explique que l’effet Morton est souvent attribué aux rotor en configuration porte à faux.
Réduire l’amplitude de est le meilleur levier pour éviter l’instabilité (pas toujours possible en pratique).
Réduie
instable
Stable

## Slide 41
  Paramètres influence sur et solutions associées
: Longueur du palier
: Distance entre le disque et le palier en question
: Masse du disque
: Rayon du rotor
: Coefficient de dilatation thermique
Formule analytique du coefficient d’influence []

## Slide 42
  Paramètres influence sur et solutions associées
Puissance dissipé dans un palier cylindrique []
: Longueur du palier
: Viscosité
: jeu radial du palier
: Rayon du rotor
:vitesse de rotation
Diminuer la viscosité :
Aumenter le jeu de palier : et
Augmenter le diamètre du rotor : et

## Slide 43
  Paramètres influence sur et solutions associées
: pulsation de rotation
: déformé modale du rotor
: pulsation propre
: facteur d’amortissent
: Coefficient de dilatation thermique
Coefficient de la réponse vibratoire []
Diminuer la viscosité :
Aumenter le jeu de palier : et
Augmenter le diamètre du rotor : et
Outil numérique fiable intervient

## Slide 44
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 45
Modèle numérique fiable intervient
  Message important à passer sur l’effet Morton
Correction sur un paramètre de configuration du rotor
Modification des plusieurs coefficients d’influence

## Slide 46
  Proposition d’analyse de l’effet Morton dans le cadre industriel

## Slide 47
01.
Amélioration du modèle numérique :
  Considération de la déformation ElastoThermoHydroDynamique (ETHD) du palier et de la dilatation thermique radiale du rotor
  Prise en compte le régime de démarrage
  Réduction du temps de calcul
02.
Confrontation des résultats numériques et expérimentaux:
  Recalage du modèle du rotor flexible
  Comparaison des résultats numériques/expérimentaux à faire avec un rotor long de 700mm équilibré à la vitesse ciblée
  Comparaison
03.
Intérêts pour EDF (études à réaliser avec le modèle développé):
  Adapter le modèle pour prendre en compte l’effet Newkirk
  Diagnostiquer le comportement vibratoire anormal sur la pompe GMPP (Centrale Taishan).
  Perspectives

## Slide 48
  Références dans la présentation
[1] De Jongh, F.M. and Morton P.G., “The synchronous Instability of a Compressor Rotor Due to Bearing Journal Differential Heating”, ASME Paper No. 94-GT-35. Alson published in ASME Transactions, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power; 118, October 1994, pp.816-824
[2] Schmied, J.; Pozivil, J. and Walch, J., "Hot Spots in Turboexpander Bearings: Case History, Stability Analysis, Measurements and Operational Experience," ASME 2008 Turbo Expo
[3] Murphy, B.T. and Lorenz, J.A., 2010, “Simplified Morton Effect Analysis for Synchronous Spiral Instability”, ASME Journal of Vibration and Acoustics, Vol. 132, October, 2010
[4] Woloszynski, T; Podsiadlo, P; Stachowiak, GW., “Efficient Solution to the Cavitation Problem in Hydrodynamic”, Tribology Letters, Springer, 2015
[5] Zhang, S.; Hassini, M.-A.; Arghir, M. Accuracy and Grid Convergence of the Numerical Solution of the Energy Equation in Fluid Film Lubrication: Application to the 1D Slider. Lubricants 2018, 6, 95.
[6] Célia Giraudeau. Influence des discontinuités géométriques sur les performances des paliers en régime thermoélastohydrodynamique (TEHD) [En ligne]. Thèse Génie mécanique. Poitiers : Université de Poitiers, 2016. Disponible sur Internet
[7] Plantegenet Thibaud, "Analyse théorique et expérimentale des paliers à patins oscillants usinés dans la masse", Projet de thèse, Université de Poitiers, 2019

## Slide 49
Merci pour votre attention.
Questions?

## Slide 50
Slides dédiés aux questions dans la suite

## Slide 51
  Contributions principales
Modèle numérique dédié à l’effet Morton
  Validé par l’essai
  Succès à aider à reproduire l’effet Morton
Méthode d’analyse proposée aux industries
  Méthode d’analyse plusieurs degrés de complexité
  Évaluer les coefficients d’influence de manière plus précise(statégie EDF)
  Paramètres déclencheurs identifiés

## Slide 52
Analyses modales des rotors

## Slide 53
  Analyse modale du rotor court de 430mm
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à NDDL
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Coefficients dynamiques :
Résultats des coefficients dynamiques
Notes: À enlever

## Slide 54
  Analyse modale du rotor court de 430mm : Résultat
Diagramme de Campbell
Diagramme de stabilité
Fréquence du premier mode de flexion vers 600HZ (36000 tr/min) >> 166 Hz (10000 tr/min)
Possible d’utiliser le modèle dynamique du rotor à 4DDL
Facteur d’amortissement devient négative à partir de 3000 tr/min.
Une instabilité traduite par vibrations sous-synchrones à cause de l’instabilité du palier circulaire
Augmentation de la charge dynamique a réussi à stabiliser le rotor à 7000 tr/min
Notes: À enlever ou mettre après la présentation

## Slide 55
Analyses modales des rotors

## Slide 56
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
 Origines du phénomène bien identifiées
 Solutions efficaces difficile à avoir (phénomène non maitrisé) et pourquoi?
solution efficace ?
à justifié par l’outil numérique fiable
cisaillement visqueux plus sensible à l’effet thermique :
raideur de palier moins sensible au balourd
Exemple de la solution mentionnée dans []: réduction du jeu de palier
Outil numérique dédié à l’effet Morton fiable n’est pas répondu dans l’industrie.
Phénomène multi physiques
effets compliquées
  Multiphysique:
  Dynamique des rotors ; Lubrification hydrodynamique ; Thermomécanique de rotor
  En temps:
  Période de rotation (ms) / Temps de réponse en conduction thermique(mins,heures)
Temps de calcul
important
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections
préparer le chemin pour maitriser l’effet Morton

## Slide 57: Ajouter les machines EDF peut être à la fin

## Slide 58
  GMPP turbine à vapeur
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections