## Slide 1
Doctorant : | Silun ZHANG
Directeur de thèse : | Mihaï ARGHIR
Encadrant industriel: | Mohamed-Amine HASSINI
Analyse de l’effet Morton dans les turbines à vapeur
Jury |  | 
Georges Jacquet-Richardet | Professeur, INSA de Lyon | Rapporteur
Fabrice THOUVEREZ | Professeur, Ecole Centrale de Lyon | Rapporteur
Aline BELEY | Ingénieur développement sénior, ANSYS France | Examinatrice
Michel FILLON | Directeur de recherche, CNRS | Examinateur
Mihaï ARGHIR | Professeur, Université de Poitiers | Examinateur
Mohamed-Amine HASSINI | Ingénieur-Chercheur-Expert, EDF R&D | Examinateur
Notes: * Bonjour à toute et à tous, merci d’être venu pour participer à ma soutenance ;
* Pendant les 45mins, je vais vous présenter mes travaux de thèse sur le sujet : « »
*

## Slide 2
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Notes: Tout d’abord, je vais introduire le plan de cette prés,

## Slide 3
Effet Morton: phénoménologie
Prototype d’un compresseur centrefuge[1]
Palier NDE
Palier DE
Phénomène d’hystérésis
Mesure du côté palier NDE
Phase X
Amplitude X
Réduction de masse
8.1kg
Réduction de masse
12.5kg
Solution : remplacement des composants d’accouplement de l’acier en titane
Niveau des vibrations est sensible aux masses en porte à faux
Notes: Description du rotor
compresseur centrifuge utilisé dans les applications offshore; paliers à patins oscillants,
Description du problème
  Pendant un test unitaire de ce compresseur , le rotor n’arrivait pas à atteindre la vitesse maximale nominale de fonctionnement vers 12000rpm. Alors que sa vitesse critique se trouve vers 14000rpm.
  Cette figure illustre l’évolution de l’amplitudes et la phase durant la montée en vitesse. L’amplitude devient soudain très important à partir de 9000 tr/min. Quand l’amplitude dans le palier atteint 50% du jeu de palier, la vitesse a été réduit à 10000 tr/min. On retrouve un phénomène d’hystérésis qui est un des signature de l’effet Morton
Solutions :
    *L’investigation approfondie a été réalisée, La solution finale trouvée était la réduction de masse en porte à faux.

## Slide 4
Vibrations spirales divergentes
18600 tr/min
Effet Morton: phénoménologie
Phénomène d’hystérésis
Cause suggérée : effet thermique
Palier
Palier
Compresseur
Détendeur
Turbodétendeur [2]
10 minutes de l’écart
Notes: Description du TurboDétendeur
rotor rigid (28000rpm) supporté par deux paliers, équipé deux disques massives qui représentant le roue détendeur et compresseur,
Description du problème
  fonctionnait à la vitesse élevé à 18600tr/min, exhiber une augmentation lente du niveau vibratoire de manière spirale divergente ;
  la mesure des vibrations pendant la monté en vitesse a souligné cette augmentation importante et enregistre une diminution progressive des amplitudes avec la diminution de vitesse. la différence entre ces deux trajectoire montre un phénomène d’hystérésis du niveau vibratoire par rapport à la vitesse de rotation.
Cause des phénomène :
Compte tenu de la lenteur des vibrations spirales et le phénomène d’hystérésis l’effet thermique
Résolution du problème
  par la réduction de la longueur du palier et en utilisant une huile moins visqueuse. ( on revient vers ces solutions à la fin de la présentation)

## Slide 5
  Effet Newkirk
  Effet Morton
Effet Newkirk et Effet Morton: un mécanisme d’instabilité similaire
Le point chaud est généré par frottement durant le contact rotor stator
Le point chaud est généré par cisaillement visqueux du film d’huile dans le palier
Zone de l’épaisseur du film la plus faible
(cisellement visqueux)
Notes: Dans la littérature, il existe deux types de l’effet qui regroupe les instabilité vibratoire à l’origine thermique :
Il partage le mécanisme similaire , qui est la création du balourd thermique par un point chaud. Mais la source de chaleur est différente.
l’effet NewKirk :
Effet Morton :
Ce point chaud va déformer de manière non uniforme le rotor qui engendre une source d’excitation synchrone, appelé souvent balourd thermique;
Comment ce balourd thermique influence progressivement le comportement dynamique du rotor?

## Slide 6
Explication des vibrations spirales
Modification de l’amplitude et de la phase des vibrations synchrones par le balourd thermique
Point haut
β
Point chaud
Nouveau point haut
β
Nouveau point chaud
Notes: Ici on a un rotor qui a une orbite synchrone (avec précession) directe sous l’effet du balourd mécanique.
Définition du point haut :
  À la surface du rotor, l’endroit où l’épaisseur du film le plus petit est défini comme le point haut.
  L’angle entre la force du balourd et le point haut est tjrs le même marqué par
Définition du point chaud :
  En même temps, à cause du cisaillement visqueux du lubrifiant, et de la convection thermique, un point chaud va être généré
Introduire la force du balourd mécanique :
  Une force du balourd thermique va être créée et sommé vectoriellement avec la force du balourd mécanique initial
  Qui donne la force du balourd total
Sous l’effet de la nouvelle force du balourd total, une nouvelle orbite synchrone est créée.
Cette orbite donne un nouveau point haut et la phase entre ce point et la nouvelle force du balourd reste à
Ensuite, le nouveau point chaud est créé, ainsi que la nouvelle force du balourd thermique.
Ce nouveau balourd thermique donne la nouvelle force du balourd total et ainsi de suite.
La génération du balourd thermique change de manière continue l’amplitude et la phase des vibrations synchrones.
Qui pourrait traduit par une courbe spirale dans le diagramme polaire.
Ici on a un rotor qui a une orbite synchrone (avec précession) directe sous l’effet du balourd mécanique.
Définition du point haut :
  À la surface du rotor, l’endroit où l’épaisseur du film le plus petit est défini comme le point haut.
  L’angle entre la force du balourd et le point haut est tjrs le même marqué par 𝜷
Définition du point chaud :
  En même temps, à cause du cisaillement visqueux du lubrifiant, et de la convection thermique, un point chaud va être généré
Introduire la force du balourd mécanique :
  Une force du balourd thermique va être créée et sommé vectoriellement avec la force du balourd mécanique initial
  Qui donne la force du balourd total
Sous l’effet de la nouvelle force du balourd total, une nouvelle orbite synchrone est créée.
Cette orbite donne un nouveau point haut et la phase entre ce point et la nouvelle force du balourd reste à 𝜷
Ensuite, le nouveau point chaud est créé, ainsi que la nouvelle force du balourd thermique.
Ce nouveau balourd thermique donne la nouvelle force du balourd total et ainsi de suite.
La génération du balourd thermique change de manière continue l’amplitude et la phase des vibrations synchrones.
Qui pourrait traduit par une courbe spirale dans le diagramme polaire.

## Slide 7
L’effet Morton: un phénomène multiphysique et multi-échelle en temps
Dynamique des rotors
~ milliseconde
Lubrification hydrodynamique
~ milliseconde
Thermomécanique
~ minute voire heure
Les modèles existants sont très simplifiés et manquent de précision
Notes: À nos jours, l’origine de l’effet Morton a été bien identifiée comme expliqué précédemment.
Mais les paramètres déclencheurs de l’instabilité et les solutions efficaces ne sont pas encore maitrisé.
Il existe des méthodes simplifiées qui manque de précision. (Je vais évoquer plus tard)
Ceux-ci sont à cause de l’aspect multiphysique de l’effet Morton, qui regroupe …
Ces phénomènes sont couplé avec deux échelles de temps très différentes, qui constitue un verrou qui rend la simulation très couteuse.
C’est à partir de ce problématique, j’introduits les objectifs de la thèse.

## Slide 8
  Objectifs de la thèse
Objectifs pour EDF
  Développer un modèle de l’effet Morton fiable
  Maitriser le risque d’apparition de l’effet Morton instable lors des rétrofits ou de l’acquisition de nouvelles machines
  Maitriser la problématique des l’effet thermique dans les machines tournantes
  Utiliser le modèle dans le diagnostic et la proposition de solutions palliatives
Objectifs scientifiques
  Enrichir la connaissance sur l’effet Morton par la simulation et l’expérimentation
  Développer des méthodes numériques efficace pour confronter le phénomène multiphysique et multi-échelle
Notes: Du point de vue EDF,
D’abord,
En même temps, EDF voudrais maitriser la problématique des effets thermiques dans les machines tournantes.( comme turbine à vapeur, GMPP ). Pour cela, EDF va profiter du modèle développé pour l’effet Morton afin de réaliser le diagonostic en lien avec l’effet thermique et proposer des solutions palliatives si jamais il y un problème de ce type apparait.
Du point de vue scientifique,

## Slide 9
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Validation du modèle
Notes: Maintenant on passe à la partie modélisation numérique

## Slide 10
  Description de l’effet Morton par les coefficients d’influence [3]
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
[µm/(g.mm)] | Influence du balourd total sur le niveau vibratoire | 
[°C/µm] | Influence du niveau vibratoire sur la différence de température au rotor | 
[(g∙mm)/°C] | Relation entre le balourd thermique généré et la différence de température | 
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
Critère de stabilité proposé par Lorenz et Murphy [3]
Effet Morton Stable
Effet Morton instable
Description « système » de l’effet Morton
Notes: Dans la littérature, une des modélisations le plus intéressante est proposé par Lorenz et Murphy. Qui est basé sur un point de vu système à partir des coefficients ABC.
Ces coefficients décrit les effets principaux englobé dans l’effet Morton est présenté dans la suite.
Le A
Le B
Le C
Comme ces effets peuvent être relié et chainé par les paramètres physiques, on peut le voir par cette vision système.
Description de l’effet Morton par système.
Générer, engendrer, créer ; s’ajouter et la boucle recomme et ainsi de suite.
À partir du point de vue système, lorenz propose également un critère de stabilité.
Introduire l’indicateur de l’effet Morton

## Slide 11
  Modélisation du point de vu « système » de l’effet Morton
Module de l’effet
Modèle de la dynamique des rotors
Module de l’effet
Modèle de palier considérant l’effet thermique
Modèle thermique du rotor
Module de l’effet :
Modèle mécanique du rotor
Modélisation du balourd thermique
Balourd total
Vibrations synchrones
Différence de température au rotor
Balourd thermique
Balourd mécanique
Trouver le bon compromis entre le temps de calcul / qualité de résultats
ainsi proposer une méthode d’analyse adapté dans le contexte industriel
Notes: Basée sur la description « système » de l’effet Morton, on peut décortiquer les modèles nécessaires pour intervenir dans chaque l’effet représenté par le coefficients d’influence correspondant.
L’effet A
L’effet B
L’effet C
Intérêt de cette stratégie de modélisation
Pour la suite je vais vous présenter ces modèles utilisée en fonction de chaque l’effet.

## Slide 12
  Modélisation de la dynamique des rotors
  Modèle à quatre degrés de liberté
modèle simple et résolution rapide
Compatible avec l’approche de masse concentre
Disque
Palier 1
Palier 2
Disque
Palier 1
Palier 2
Rotor rigide
  Modèle à degrés de liberté
Compatible avec l’approche du défaut de la fibre neutre
Rotor flexible , considérer l’influence du mode de flexion.
Modélisé par le poutre 1D de Timoshenko
Equation de mouvement
Résolution dans la base modale (réduction du temps de calcul)
Notes: Dans le cadre de cette thèse, on a eu recours à deux modèles pour modéliser la dynamique des rotors.
Un modèle à 4DDL, lors que le rotor est considéré rigide. Et le deuxième, lors que le rotor est flexible à NDDL en utilisant le poutre de Timoshenko
Dans le deux cas, l’équation de mouvement peut être exprimée sous cette forme.

## Slide 13
  Approche linéaire
Limité aux petits déplacements
calculée par coefficients dynamiques
Résolution très rapide
  Modélisation de la dynamique des rotors
Equation de mouvement
  Approche non-linéaire
Adapté aux grands déplacements
calculée par modèle de palier (calcul THD)
temps de calcul important
Disque
Palier 1
Palier 2
Modèle du rotor à 4DDL
Disque
Palier 1
Palier 2
Modèle du rotor à NDDL
Choix
Notes: Se pose maintenant la question commet modéliser l’effort venant du palier, il y en a deux.
Soit une approche linéaire
Soit une approche non linéaire.

## Slide 14
  Résolution du modèle de la dynamique des rotors:
Equation de mouvement non linéaire
  Intégration temporelle
Schéma d’intégration temporelle mixte
  Solution périodique (vibrations synchrones)
Schéma de Newmark implicite
Méthode de Newton Raphson
Traiter la non-linéarité du palier
Mieux converger avec pas de temps grand
Réduction du temps de calcul
Méthode de shooting
  Corriger la position après une période basé sur la condition de périodicité
  Utilisé dans le modèle non linéaire à 4DDL (nombre des degrés de liberté faible)
Méthode d’orbite
  Vérifier la condition de périodicité après chaque période
  Efficace pour rotor très amorti et nombre des degrés de liberté élevé. (réduction du temps de calcul)
  Utilisé dans le modèle non linéaire à NDDL.
Notes: Dans le cadre de cette thèse, pour résoudre l’équation de mouvement non linéaire, on a choisi un étant donné le problème est non linéaire.
Vue que on s’intéresse uniquement aux solutions périodiques, on a fait les deux choix.
Soit, utiliser la méthode de tire dite shooting, pour chercher automatiquement la solution périodique. Elle était utilisé dans le rotor à 4DDL.
Aussi une méthode classique, c’est-à-dire on l’intègre dans le temps jusqu’à la solution soit périodique. Il s’est avéré que cette méthode pourrait être bcp plus rapide que la méthode de shooting dans le cas où le rotor est très amorti.

## Slide 15
  Modélisation du palier
Résolution de l’équation de l’énergie couplée avec l’équation de Reynolds
l’équation de l’énergie du film lubrifiant :
Champ de pression force du palier & déduire le champ de vitesses dissipation visqueux
Contrainte supplémentaire exprimée sous forme
Pour bien déterminer le flux thermique avec le moindre l’effort de calcul , la méthode spectrale a été introduit
l’équation de Reynolds généralisée dans le cas du palier :
Prise en compte la rupture du film par la fraction de remplissage
Contrainte supplémentaire [4]:
Notes: Pour calculer correctement la différence de la température au rotor, le cisaillement visqueux devrait être bien déterminé.
Ceci fait appeler un modèle du palier, qui résout simultanément l’équation de l’énergie et l’équation de Reynolds.
Equation de Reynolds dans le cas du palier cylindrique s’écrit sous forme ceci.
Pour prendre en compte la rupture du film dans le palier, une fraction de remplissage est introduit dans l’équation.
qui représente le taux de mélange entre le lubrifiant et l’air dans le film.
Pour résoudre cette équation, une contrainte supplémentaire a été introduit.
Cette contrainte est écrit par Fisher sous cette équation pour déterminer la zone cavitante.
Quand ,
Enfin,
Pour calculer correctement la différence de la température au rotor, le cisaillement visqueux devrait être bien déterminé.
Ceci fait appeler un modèle du palier, qui résout simultanément l’équation de l’énergie et l’équation de Reynolds.
Equation de Reynolds dans le cas du palier cylindrique s’écrit sous forme ceci.
Pour prendre en compte la rupture du film dans le palier, une fraction de remplissage 𝜽 est introduit dans l’équation.
qui représente le taux de mélange entre le lubrifiant et l’air dans le film.
Pour résoudre cette équation, une contrainte supplémentaire a été introduit.
Cette contrainte est écrit par Fisher sous cette équation pour déterminer la zone cavitante.
Quand ,
Enfin,

## Slide 16
  Approximation des températures du film par la méthode spectrale
Polynômes de Legendre pour approximer la température à travers l’épaisseur du film
déterminé par colocation aux points de Lobatto
Polynôme de Legendre
coordonnée selon l’épaisseur du film
Avantages de la méthode
  Peu de point nécessaire selon l’épaisseur du film pour avoir des résultats de qualité
  Flux thermique obtenus aux interfaces sont précis
  Réduction du temps de calcul
Exemple : patin incliné 1D [5]
Méthode classique
54s
Méthode spectrale
Réduction d’une grandeur du temps de calcul en régime stationnaire, très avantageux en régime transitoire
Notes: Étant donnée que la méthode est d’ordre élevé, elle permet d’atteindre une précision avec très peu de points. Ainsi, réduire le nombre des inconnus et l’efforts des calculs.
Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 17
  Validation du modèle de palier
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 0.2629 | 0.41973 | 0.58057 | 0.74768 | 0.92283 | 1.1073 | 1.3019 | 1.5063 | 1.7189 | 1.9367 | 2.1544 | 2.3641 | 2.5554 | 2.7153 | 2.8286 | 2.8797 | 2.8541 | 2.7417 | 2.5396 | 2.2543 | 1.9027 | 1.5118 | 1.1146 | 0.74653 | 0.43936 | 0.21715 | 0.09344 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Experimental | 0.9519 | 1.7321 | 2.692 | 3.0206 | 1.8645 | 0.0002 | 0.09
Pression
Condition du fonctionnement :
3500 tr/min et 6 kN
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 50.1956 | 49.9811 | 49.8776 | 49.9208 | 50.0887 | 50.361 | 50.7227 | 51.1638 | 51.6781 | 52.2621 | 52.9146 | 53.6364 | 54.4317 | 55.3075 | 56.2727 | 57.3354 | 58.499 | 59.7569 | 61.0885 | 62.4562 | 63.8076 | 65.0805 | 66.2127 | 67.152 | 67.8647 | 68.3403 | 68.576 | 68.6535 | 68.6773 | 68.6617 | 68.6617 | 68.4354
Experimental | 51.9458 | 53.856 | 57.715 | 61.8203 | 66.5499 | 66.3905
Température
Extrait des résultats sur le lobe (inférieur) porteur
Entrée
du fluide
Cas de validation : palier à deux lobes [6]
Notes: Le modèle du palier a été validé par les données d’essai d’un palier à deux lobe présentées dans la thèse de Célia Giraudeau.
Cette thèse
On a utilisé le cas d’effet thermique est plus important parmi les essais. C’est-à-dire la vitesse de rotation est 3500 tr/min et la charge est 6KN.
La confrontation num/exp montre une bonne cohérence sur la température et sur la pression.
Ces résultats permet de valider le modèle de palier à utiliser dans le cadre de cette thèse.
Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 18
Condition aux limites mécanique : les efforts du palier transmise aux nœuds du modèle en 3D
Interprétation de la déformation thermique en 3D à dynamique des rotors 1D
liaison RBE3
(rigid body element)
Nœud du modèle dynamique 1D
Nœud du modèle thermomécanique 3D
Section du rotor
Moyen du déplacement et du rotation des nœuds dans une section droite du rotor
  Calcul thermomécanique du rotor en 3D
Notes: Dans la suite, le flux thermique aux interface fluide-structure obtenu par le modèle de palier va être injecté dans un modèle thermomécanique du rotor en 3D, construit en utilisant le code_aster, pour calculer la déformation thermique.
Pour introduire les conditions aux limite mécanique représenté par la force du palier, l’élément RBE3 dans code aster a été utilisé. cette liaison a pour ramener le mouvenet de l’ensemble des nœuds dans la section, au nœuds du modèle de la dynamique des rotors.
Une fois la déformation thermique obtenue, moyen du déplacmeent ….

## Slide 19
  Modélisation du balourd thermique
l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor
  Approche de masse concentrée
Une force centrifuge , moment négligé.
Compatible avec modèle à 4ddl et à nddl
  Approche de défaut de la fibre neutre
Compatible uniquement avec modèle à nddl
Effort interne du rotor pris en compte moment,
Influence de la déformation thermique du rotor sur le comportement dynamique
Notes: Dans la littérature, le balourd thermique peut être calculée par deux approche.

## Slide 20
  Algorithme en régime transitoire de l’effet Morton
Effet | Effet | Effet
Modèle thermomécanique
(temps long)
Modèle dynamique du système rotor-palier
(temps court)
obtenu du palier
et obtenu du rotor
obtenu du palier
Calculer la trajectoire périodique de la vibration synchrone
Déterminer le flux moyenné pour une période de rotation
Rotor ()
Palier ()
et obtenu du rotor
Hypothèses : rotor exhibe vibrations synchrones et son orbite ne change pas durant certaines période
Flux thermique moyen
Notes: Une fois tous les modèles concerné expliqué, je vous propose de regarder l’algorithme en régime transitoire de l’effet Morton.
Le modèle thermomécanique

## Slide 21
  Moyennage du flux thermique pour une période
Effet | Effet | Effet
Détermination du flux thermique moyen
Coordonnée du repère du rotor [dégré]
Flux thermique [W/m²]
Pos 4
Pos 2
Pos 1
Pos 3
Pos 2
Pos 1
Pos 4
Pos 3
Flux thermique instantané au rotor
Notes: Module le plus difficile à modéliser 𝑩

## Slide 22
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 23
  Présentation du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm[7]
Système d’acquisition
Coussinet: 10
Rotor: 5
Capteurs de température
3 plans de mesure
2 capteurs dans chaque plan (90°)
Capteurs de déplacement
Palier circulaire
Rainure axiale
Diamètre d’arbre 45 mm
Jeu radial 50 µm
Largeur 15 mm
Arbre creux : Diamètre extérieur 45mm; Diamètre intérieur 35mm
3 disques, d’une masse totale de 700 g, sont montés en porte à faux
Fréquence du premier mode de flexion
600Hz (36000tr/min)
Vitesse de fonctionnement
166 Hz (10000 tr/min)
Notes: Description du rotor, le palier et le système d’ acquisition.
  Le banc d’essai est conçu dans le cadre d’une autre thèse réalisée à Poitiers.
  Ce banc possède un arbre creux qui pour avoir une la différence de la température élevé.
  Le rotor est guidé par un rlmt et un palier circulaire.
  3 disques d’une masse totale de 700g sont monté en porte à faux.
  Ce rotor est un rotor rigide ( son premier fréquence du mode de flextion est >>> la vitesse de fonctionnement), ce qui nous permet d’utiliser un rotor à 4ddl pour modéliser son comportement dynamique.
  Les déplacements aux trois plans et les températures à la surface du rotor dans le palier sont mesurés.

## Slide 24
  Paramètres de simulation
Vitesse de rotation : 7000 tr/min
Balourd mécanique : 102.6 g.mm @180°
Paramètres de discrétisation
Pas de temps dynamique :
Pas de temps Effet Morton :
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6x (10 points de Lobatto)
Le Régime du démarrage n’est pas pris en compte
Comparaison uniquement à la vitesse nominale
Notes: La simulation en régime transitoire de l’effet Morton a été réalisé basée sur le banc.
La vitesse de rotation est fixé à 7000 tr/min et un balourd mécanique de 102.6 g.mm a été imposé au niveau des disques.
Les paramètres de discrétisation sont présenté dans ce block.
Il faut souligner que le régime du démarrage du banc n’a pas été pris en compte dans la simulation. La comparaison est réalisée uniquement à la vitesse nominale.

## Slide 25
  Condition aux limites thermique
Convection
Flux thermique moyen
Modèle thermique du coussinet
Température imposée 50°C
Convection
Flux thermique moyen
Paroi adiabatique
Modèle thermique du rotor
Notes: Concerné les conditions aux limites dans les modèles thermiques du rotor,
(roulement, palier, parois adiabatique et convection )
un modèle thermique du coussinet simplifié a été également utilisé dans la simulation.

## Slide 26
  Confrontation des résultats : amplitudes des vibrations synchrones
Chart: Amplitude X
Chart: Amplitude Y
Expérimental
4DDL
4DDL
Notes: Les résultats des comparaisons des amplitudes sont présenté ici.
Globalement, les résultats expérimentaux et numériques sont cohérents en grandeur en tendance.
Cependant, le niveau vibratoire se stabilise plus vite /essai au début de la simulation.

## Slide 27
  Confrontation des résultats : phases des vibrations synchrones
Expérimental
4DDL
4DDL
Chart: PhaX
Chart: PhaY
Notes: Concernant les phases de vibrations, les résultats sont en accord en grandeur.
Une tendance différente a été retrouvée au début de simulation.
Ceci est lié à au régime de démarrage qui n’a pas été pris en compte dans la simulation.

## Slide 28
Distribution de température du rotor à t=1400s
  Confrontation des résultats : température au rotor
Chart: Différence de température T (rotor)
température °C
Notes: En ce qui concerne la différence de la température à la surface du rotor, la tendance et les valeurs sont en accords, qui ont tous dépasse 10°C à partir de 400s dans le simulation.
La distribution du champ de température au rotor à la fin de simulation montre une cohérence de prédiction sur la zone plus chaude.

## Slide 29
  Confrontation des résultats : résumé
Différence sur le début de simulation t<200 s
Démarrage n’a pas pris en compte dans la simulation
Cohérence en tendance et en ordre de grandeur entre les résultats expérimentaux/numériques
Modèle validé
l’effet Morton instable n’a pas été reproduit.
Analyse de la stabilité pour décrypter ces résultats
Notes: Pour faire un point sur ces comparaisons, la différence se trouve au début de la simulation qui est lié à la non considération du démarrage dans la simulation. En comptant la cohérence en tendance globale et en ordre de grandeur. On valide le modèle de l’effet Morton.
Cependant, l’effet Morton instable n’a pas été reproduit , une analyse de la stabilité basé sur le critère proposé par Lorenz et Murphy permet de décrypter ces résultats.

## Slide 30
  Détermination des coefficients d’influence
Coefficient de l’effet Morton | Vecteur | Approche analytique de Lorenz et Murphy | Approche analytique améliorée
(Vibration/Balourd) |  | À définir par utilisateur | À définir par utilisateur
 |  | approche linéaire (coefficients dynamiques) | approche non linéaire (modèle du palier)
(/ Vibration) |  |  | 
 |  | Film lubrifiant | modèle thermique du rotor 3D
(Balourd thermique/ ) |  |  | 
 |  | Déformation thermique approximée par la formule analytique: | Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.
Coefficient de l’effet Morton | Vecteur | Approche analytique de Lorenz et Murphy | Approche analytique améliorée
 |  | À définir par utilisateur | À définir par utilisateur
 |  | approche linéaire (coefficients dynamiques) | approche non linéaire (modèle du palier)
 |  | Film lubrifiant | modèle thermique du rotor 3D
 |  |  | Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.
Notes: L’analyse de stabilité revient à calculer les trois coefficients présenté précédemment.
On a choisi deux approche pour les déterminer. Premier approche est une méthode dans la littérature et le deuxième est développé dans cette thèse.
L’approche de Lorenz et Murphy calcule les coefficients avec des modèles simplifiés mais rapide ainsi manque de précision que je vais présenter dans la suite. Alors que notre approche est parti des modèles plus rigoureux et réaliste.
À titre d’exemple, pour déterminer le champ de température à la surface du rotor, Lorenz et Murphy utilise la moyennage du film lubrifiant pour approximer la température du rotor alors que on a utilisé un modèle thermique du rotor en 3D.
* Le coefficient 𝐶 est lié directement avec la masse du disque en porte à faux

## Slide 31
  Résultats de l’analyse de la stabilité de l’effet Morton (rotor court)
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :
Largement inférieur à 1
Effet Morton stable pour le rotor court
Notes: Analyse a été réalisé sur plusieurs vitesse avec un balourd figé. Ici les amplitudes des ces coefficients sont illustrée.
À partir de ces trois coefficients, on a calculé l’indicateur de l’effet Morton pour appliquer le critère de stabilité.
On peut remarqué ce l’indicateur de l’effet Morton est très inférieur à la valeur critique 1 pour les deux approche qui implique un effet stable pour le rotor.

## Slide 32
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Notes: Afin de reproduire l’effet Morton, on a optimisé les coefficients d’influence en modifiant la configuration du banc. Ce qui nous permet de mettre en évidence de l’effet Morton instable.

## Slide 33
  Modification du banc pour générer un effet Morton instable
Augmentation du coefficient C
Disque plus lourd de 10.6kg placé en porte à faux
Augmentation du coefficient
Baisser le premier mode de flexion (rotor plus long + ajout de 2 disques massifs)
Vitesse de rotation proche du premier mode flexible
premier mode de flexion (précession directe) 140HZ (8400tr/min)
Disque de 6.4kg
Disque de 10.6kg
700 mm
Notes: Afin d’augmenter le coefficient C, on a ajouté un disque plus lourd en porte à faux.
Pour maximiser le coefficient A, on a baissé la fréquence du premier mode de flexion en ajouté la masse et ralonger le rotor.
Pour profiter des même équipements, le diamètre du rotor n’a pas changée.
Finalement on arrive à cette configuration du rotor de 700mm. Qui a son premier mode de flexion vers 8400tr/min.

## Slide 34
  Résultats de l’analyse de la stabilité de l’effet Morton (rotor long)
Vitesse 7500 tr/min pour optimiser augmenter le coefficient
Balourd varié de 100 à 220 g.mm et imposé au niveau du disque en porte à faux
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy : 8.559 gmm/°C
Approche Analytique améliorée : 14.87 gmm/°C
Coefficient
Coefficient
Notes: On a réalisé l’analyse de la stabilité avec cette nouvelle configuration du rotor:
la vitesse de rotation a été fixé à 7500tr/min pour être proche de la vitesse critique.
Une séries du balourd a été imposé pour réaliser cette analyse.
( les coefficients d’infleunce du type AB sont reste dans le même grandeur que le cas précédant, alors que le coefficient C a été augmenté d’un ordre de grandeur. )
L’indicateur de l’effet Morton obtenu par les deux approches sont très différant.
Selon l’approche de lorenz et murphy, l’instabilité n’a pas été déclenché alors que avec l’approche developpé dans la thèse, on a l’instabilité de l’effet Morton déclenché avec un balourd total imposé de 220 g.mm

## Slide 35
  Choix du balourd mécanique
Balourd total imposé au disque en porte à faux :
220 g.mm déclenchement de l’effet Morton instable
200 g.mm l’effet Morton stable
Estimation du balourd mécanique
[g.mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
[g.mm] | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
[g.mm] | 165 | 201 | 241 | 284 | 323 | 384 | 448
 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
 | 165 | 201 | 241 | 284 | 323 | 384 | 448
Balourds mécaniques choisis pour réaliser la simulation transitoire de l’effet Morton:
120 et 140 g.mm@180° sur le disque 10.6kg en porte à faux
Notes: Il faut souligner que le balourd présenté précédemment sont de balourd total.
Pour déduire le balourd mécanique à utiliser pour déclencher l’effet Morton, un calcul d’estimation a été réalisé.
Ce qui nous permet de fixer deux balourds mécanique pour réaliser la simulation complète de l’effet Morton à la vitesse 7500 tr/min.

## Slide 36
  Résultats numérique (rotor long) : Vibrations synchrones
Chart: Amplitude
Instabilité déclenchée
Notes: Les résultats numériques de simulation sont présentés ici.
on peux constater que avec ceux deux balourd différent. Le comportement du rotor n’est pas du tout le même.
Avec un balourd 140g.mm on a réussit à déclenché une instabilité vibration qui se développe dans une minutie.
Alors que avec le balourd de 120 g.mm, le comportement du rotor est stable.

## Slide 37
  Résultats numérique (rotor long) : Température
Les différence de la température corrélées avec les amplitudes de vibrations synchrones
Confirmation des résultats de l’analyse de la stabilité de l’effet Morton
Chart: Différence de la température (rotor)
Notes: Pareil pour la différence de la température et il est corrélé avec les amplitudes de vibration
Ce résultats numériques confirme les résultats d’analyse de la stabilité obtenue avec l’approche analytique amélioré et justifie la manque de la précision avec l’approche de Lorenz et Murphy.

## Slide 38
  Extrait des résultats expérimentaux récents [7]
Vitesse de rotation : 6600 tr/min
Rotor équilibré à 4000 tr/min
Rotor atteins 6600 tr/min après 89s.
Mis en arrêt à partir de t=114s après le contact.
Temps [s]
Température [°C]
Temps [s]
Amplitude [µm]
Contact avec coussinet
Augmentation lente des amplitude près du palier
Notes: En outre, des résultats expérimentaux obtenus récemment à Poitiers a confirmé l’instabilité de l’effet Morton déclenché basé sur la configuration du rotor flexible.
Ce rotor flexible a été équilibré à 4000tr/min.
il exhibe une augmentation des amplitudes à la vitesse 6600tr/min pendant 23s et eu un contact rotor coussinet et entrainait l’arrêt de la machine.
La augmentation très importante de la différence de la température a été mesuré pendant ces 23s.
Ce qui confirme expérimentalement l’effet Morton instable a été déclenché avec cette configuration du rotor.
malereusement, à cause du manque de temps, une confrontation exp/num n’a pas encoré réalisé sous cette configuration.

## Slide 39
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable
Notes: Maintenant, on sort de la modélisation numérique de l’effet Morton et parle un peu de la solution pour éviter l’effet Morton instable.

## Slide 40
  Comparaison du module des coefficients d’influence
le principal contributeur à l’effet Morton instable
Réduire l’amplitude de est le meilleur levier pour éviter l’instabilité (pas toujours possible en pratique).
instable
Stable
Notes: D’abord je voudrais vous présenter une comparaison intéressant entre les grandeurs des coefficients d’influence rapporté soit dans la littérature soit calculé dans le cadre de cette thèse. À part le rotor court utilisé dans la thèse qui est représenté par l’acronyme BEM ici, tous les autres rotor ont comporté de l’effet Morton instable.
La grandeur des coefficients C est d’un ordre ou deux ordre supérieure que les autres coefficients, qui implique le C comme le principal contributeur à l’effet Morton instable. En occurrence, réduire l’amplitude de C est la solution efficace pour éviter l’effet Morton.

## Slide 41
  Paramètres influence sur et solutions associées
: Longueur du palier
: Distance entre le disque et le palier en question
: Masse du disque
: Rayon du rotor
: Coefficient de dilatation thermique
Formule analytique du coefficient d’influence [3]
Réduction de la longueur du palier [2]
Réduction de masse en porte à faux [1]
Cette solution pourrait intervenir aux et, mais est supérieur d’une grandeur élevée
Augmenter le diamètre du rotor
Réduction de la longueur en porte à faux
Notes: Pour réduire C, on peut s’inspiré de cette formule analytique présenté par Lorenz et Murphy.
Il est lié avec .
Ainsi, on peut où on retrouve la solution mise en place pour le prototype de compresseur.

## Slide 42
  Paramètres influence sur et solutions associées
: pulsation de rotation
: déformé modale du rotor
: pulsation propre
: facteur d’amortissent
: Coefficient de dilatation thermique
Coefficient de la réponse vibratoire [8]
Éloigner la vitesse critique du mode concernée
Notes: Pour réduire A, il y a pas de secret c’est d’éloigner la vitesse critique du mode concerné.

## Slide 43
  Paramètres influence sur et solutions associées
Puissance dissipé dans un palier cylindrique [9]
: Longueur du palier
: Viscosité
: jeu radial du palier
: Rayon du rotor
:vitesse de rotation
Réduire le coefficient est délicat
Recours au modèle numérique
Réduction de la viscosité de l’huile [2]
Réduction de la longueur du palier [2]
Augmentation du jeu radial
Cette solution pourrait assouplir le palier et augmenter . efficace ???
Notes: Pour réduire B, on peut inspirer cette formule liée avec la puissance dissipé dans le palier.
Cependant, il faut souligner que une correction sur le coefficient B pourrait influencer aussi d’autre paramètre donc la solution lié à B est plus délicat.

## Slide 44
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5
Modélisation numérique
Validation du modèle
Pistes pour éviter l’effet Morton instable
6
Conclusions & Perspectives
Mis en évidence de l’effet Morton instable

## Slide 45
Modèle numérique fiable intervient
  Message important à passer sur l’effet Morton
Correction sur un paramètre de configuration du rotor
Modification des plusieurs coefficients d’influence
Notes: Un message important concernant l’effet Morton est qu’une

## Slide 46
  Proposition d’analyse de l’effet Morton dans le cadre industriel
Simplifié et rapide
Analyse de la stabilité avec l’approche de Lorenz et Murphy
0.1
Pas de l’effet Morton instable
0.5
Pas de l’effet Morton instable
Précis et efficace
Analyse de la stabilité avec l’approche analytique améliorée
Le plus précis mais onéreux
Simulation complète avec le modèle non linéaire

## Slide 47
01.
Amélioration du modèle numérique :
  Considération de la déformation ElastoThermoHydroDynamique (ETHD) du palier et de la dilatation thermique radiale du rotor
  Prise en compte le régime de démarrage
  Réduction du temps de calcul
02.
Confrontation des résultats numériques et expérimentaux:
  Recalage du modèle du rotor flexible
  Comparaison des résultats numériques/expérimentaux à faire avec un rotor long de 700mm équilibré à la vitesse ciblée
  Comparaison
03.
Intérêts pour EDF (études à réaliser avec le modèle développé):
  Adapter le modèle pour prendre en compte l’effet Newkirk
  Diagnostiquer le comportement vibratoire anormal sur la pompe GMPP (Centrale Taishan).
  Perspectives

## Slide 48
  Références dans la présentation
[1] De Jongh, F.M. and Morton P.G., “The synchronous Instability of a Compressor Rotor Due to Bearing Journal Differential Heating”, ASME Paper No. 94-GT-35. Alson published in ASME Transactions, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power; 118, October 1994, pp.816-824
[2] Schmied, J.; Pozivil, J. and Walch, J., "Hot Spots in Turboexpander Bearings: Case History, Stability Analysis, Measurements and Operational Experience," ASME 2008 Turbo Expo
[3] Murphy, B.T. and Lorenz, J.A., 2010, “Simplified Morton Effect Analysis for Synchronous Spiral Instability”, ASME Journal of Vibration and Acoustics, Vol. 132, October, 2010
[4] Woloszynski, T; Podsiadlo, P; Stachowiak, GW., “Efficient Solution to the Cavitation Problem in Hydrodynamic”, Tribology Letters, Springer, 2015
[5] Zhang, S.; Hassini, M.-A.; Arghir, M. Accuracy and Grid Convergence of the Numerical Solution of the Energy Equation in Fluid Film Lubrication: Application to the 1D Slider. Lubricants 2018, 6, 95.
[6] Célia Giraudeau. Influence des discontinuités géométriques sur les performances des paliers en régime thermoélastohydrodynamique (TEHD) [En ligne]. Thèse Génie mécanique. Poitiers : Université de Poitiers, 2016. Disponible sur Internet
[7] Plantegenet Thibaud, "Analyse théorique et expérimentale des paliers à patins oscillants usinés dans la masse", Projet de thèse, Université de Poitiers, 2019
[8 ] Dara W. Childs, “Turbomachinery Rotordynamics with Case Studies”, Case study 9, Page 119, Minter Spring, 2013,
[9] Friswell, M.; Penny, J.; Garvey, S. and Lees A., “Dynamics of Rotating Machines” Cambridge: Cambridge University Press, 2010, doi:10.1017/CBO9780511780509

## Slide 49
Merci pour votre attention.
Questions?

## Slide 50
Slides dédiés aux questions dans la suite

## Slide 51
Analyses modales des rotors

## Slide 52
  Analyse modale du rotor court de 430mm
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à NDDL
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Coefficients dynamiques :
Résultats des coefficients dynamiques
Notes: À enlever

## Slide 53
  Analyse modale du rotor court de 430mm : Résultat
Diagramme de Campbell
Diagramme de stabilité
Fréquence du premier mode de flexion vers 600HZ (36000 tr/min) >> 166 Hz (10000 tr/min)
Possible d’utiliser le modèle dynamique du rotor à 4DDL
Facteur d’amortissement devient négative à partir de 3000 tr/min.
Une instabilité traduite par vibrations sous-synchrones à cause de l’instabilité du palier circulaire
Augmentation de la charge dynamique a réussi à stabiliser le rotor à 7000 tr/min
Notes: À enlever ou mettre après la présentation

## Slide 54
Analyses modales des rotors

## Slide 55
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
 Origines du phénomène bien identifiées
 Solutions efficaces difficile à avoir (phénomène non maitrisé) et pourquoi?
solution efficace ?
à justifié par l’outil numérique fiable
cisaillement visqueux plus sensible à l’effet thermique :
raideur de palier moins sensible au balourd
Exemple de la solution mentionnée dans []: réduction du jeu de palier
Outil numérique dédié à l’effet Morton fiable n’est pas répondu dans l’industrie.
Phénomène multi physiques
effets compliquées
  Multiphysique:
  Dynamique des rotors ; Lubrification hydrodynamique ; Thermomécanique de rotor
  En temps:
  Période de rotation (ms) / Temps de réponse en conduction thermique(mins,heures)
Temps de calcul
important
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections
préparer le chemin pour maitriser l’effet Morton

## Slide 56
Explication des vibrations spirales
Modification de l’amplitude et de la phase des vibrations synchrones par le balourd thermique
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Nouveau point haut
Nouveau point chaud
β
Keyphasor
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Point haut
Point chaud
β
Keyphasor

## Slide 57: Ajouter les machines EDF peut être à la fin

## Slide 58
  GMPP turbine à vapeur
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections