## Slide 1
Doctorant : | Silun ZHANG
Directeur de thèse : | Mihaï ARGHIR
Encadrant industriel: | Mohamed-Amine HASSINI
Analyse de l’effet Morton dans les turbines à vapeur
Jury |  | 
Georges Jacquet-Richardet | Professeur, INSA de Lyon | Rapporteur
Fabrice THOUVEREZ | Professeur, Ecole Centrale de Lyon | Rapporteur
Aline BELEY | Ingénieur développement sénior, ANSYS France | Examinatrice
Michel FILLON | Directeur de recherche, CNRS | Examinateur
Mihaï ARGHIR | Professeur, Université de Poitiers | Examinateur
Mohamed-Amine HASSINI | Ingénieur de recherche expert, EDF R&D | Examinateur

## Slide 2
1
2
3
Modélisation & Validation : le modèle robuste de EM
4
5
Conclusions & Perspectives
Sommaire
Bibliographie : la stratégie de modélisation numérique
Analyse : la stabilité de EM
Contexte : l’origine et les objectives
6
Reproduction : l’instabilité provoquée par EM
*EM: abréviation qui signifie l’Effet Morton

## Slide 3
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Introduction de l’effet Morton
  Exemples des machines tournantes pouvant avoir l’effet Morton
[1] Murphy, B.T. and Lorenz, J., “A Case Study of Morton Effect Shaft Differential Heating in a Variable-Speed Rotating Electric Machine, Proceedings of GT2011, ASME Turbo Expo, June 6-11 2011, BC, Canada
Vitesse de rotation élevée :
Turbocompresseur
charge important :
Groupe Turbo Alternateur
  Exemple des l’effet Morton sur une machine électrique rapporté dans [1] par Lorenz et Murphy

## Slide 4
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Introduction de l’effet Morton
[2] Schmied, J.; Pozivil, J. and Walch, J., "Hot Spots in Turboexpander Bearings: Case History, Stability Analysis, Measurements and Operational Experience," ASME 2008 Turbo Expo
  Exemple de l’effet Morton sur turbo compresseur rapporté dans [2] par Schmied
Phénomène d’hystérésis du niveau vibratoire
Vibrations spirales divergentes
Vitesse du fonctionnement : 18600 tr/min
Phénomène à l’origine l’effet thermique

## Slide 5
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Description qualitative de l’effet Morton
Échauffement: cisaillement visqueux du film
Déformation thermique
- Amplitude de vibration augmente
- Différence de température s'accroît
- Déformation thermique s’agrandit
Vibrations synchrones
Distribution de température
non uniforme

## Slide 6
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Intérêts industriels
ET
Intérêts scientifiques
Objectifs:
Mieux comprendre l’instabilité provoquée par EM à l’aide de simulation numérique
Développer & valider les méthodes numérique avancées pour analyser EM
Identifier les paramètres déclencheurs de l’instabilité de EM
Proposer des pistes de prévention et des solutions pour éviter EM
Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
Chercher les méthodes numériques innovantes pour traiter ce phénomène multiphysique et multi-échelles en temps et en espace
Disposer un modèle numérique dédié à ce phénomène.
Réaliser les diagnostics avec les outils numériques développé.
Quantifier le risque de présence de tel phénomène destructif sur les machines existante.
Considérer ce phénomène dès la conception de nouvelle machine
Appréhender et maitriser l’effet Morton instable
Notes: * Origine du phénomène a été bien connu depuis le dernier décennie, cependant la justification quantifié du déclenchement de l’effet Morton instable reste encore à clarifier. Ainsi …

## Slide 7
Bibliographie
Partie 2
Premiers mentions de EM dans la littérature
Analogie avec l’effet NewKirk
Méthodes numériques dans la littérature
Fixer la stratégie de modélisation numérique de EM

## Slide 8
Bibliographie
Partie 2
1
2
3
Connaissance sur l’effet Morton avant la thèse
Symptôme
Cause
3D Integration by using PCB technology
Research Targets
Thermal problems of the PCB structures
Competitive thermal performance of PCB structures to that of DBC
Research challenges

## Slide 9
PLAN
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Bibliographie

## Slide 10
Vibrations dues aux balourds
Vibrations dues aux balourds [µ𝑚]
Champ de température non uniforme au rotor
Champ de température non uniforme au rotor [°𝐶]
Balourd thermique
Balourd thermique [𝑔∙𝑚𝑚]
PLAN
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Bibliographie
Stratégie fixée pour modéliser l’effet Morton
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Palier hydrodynamique
Aspcet
Aspcet
Aspcet
Aspect : balourd (mécanique et thermique) entraine des vibrations synchrones
Aspect : cisaillement du lubrifiant induit un champ de température non-uniforme au rotor
Aspect : Différence de la température au rotor engendre la flexion thermique du rotor , ainsi qu’un balourd thermique qui s’ajoute au balourd mécanique du rotor.
Modélisation modulable
Balourd mécanique

## Slide 11
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 12
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Palier hydrodynamique
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 13
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 14
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 15
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Modèle du rotor rigide à quatre degré de liberté (rotor à 4DDL)
Condition d’utilisation : fréquence de rotation << fréquence du premier mode de flexion
Disque
Balourd mécanique
Palier 1
Palier 2
Equations de mouvement exprimées au centre de gravité
avec
et : paramètres cinématiques
: masse du rotor
: moment d’inertie diamétrale du rotor
: moment d’inertie polaire du rotor:
, : forces des paliers 1 et 2
: force du balourd mécanique
: force de la gravité.
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 16
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Modèle du rotor flexible à N degré de liberté (rotor à NDDL)
Condition d’utilisation : fréquence de rotation fréquence du premier mode de flexion
Modélisation par la méthode des éléments finis. ( des éléments poutre de Timoshenko )
, , , : matrices élémentaires de masse, de raideur, d’amortissement et gyroscopique
vecteur d’état du déplacement
Élémentaire
Globale
, , , : matrices globale de masse, de raideur, d’amortissement et gyroscopique
vecteur d’état du déplacement
Assemblage des matrices
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 17
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Equations de mouvement du rotor :
Approche linéaire :
Approche non-linéaire :
Equations de mouvement linéaire :
avec : position d’équilibre statique du rotor
Remarque : (1) Simple à résoudre;
(2) Valable pour les petits déplacements proche de la position d’équilibre statique
forces des paliers déterminée par les coefficients dynamiques ,
forces des paliers déterminée par le module du palier hydrodynamique
Equations de mouvement non linéaire : )
Remarque : (1) Onéreuse en terme du temps de calcul
(2) Précise pour les grands déplacements et convenable pour calculer le flux thermique
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 18
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Méthode d’intégration temporelle mixte : Schéma de Newmark + Méthode de Newton-Raphson [ ]
Schéma de Newmark implicite
Forme du vecteur résiduel
Formulation de la méthode de Newton-Raphson
Introduction du pas de perturbation ,
Exemple: intégration de l’instant à avec le pas de temps
Correction de manière itérative jusqu’à inférieures à une tolérance
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Notes: Appliquer la formule de Taylor pour les fonctions R avec plusieurs variables et limiter le développement à l’ordre 1, on obtient la formulation de la méthode Newton Raphson

## Slide 19
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Méthode d’intégration temporelle mixte : Détermination de la matrice jacobienne
Matrice jacobienne
Rappel de l’expression du vecteur résiduel
Expression de l’accélération
Raideur et amortissement local des paliers à
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Notes: Appliquer la formule de Taylor pour les fonctions R avec plusieurs variables et limiter le développement à l’ordre 1, on obtient la formulation de la méthode Newton Raphson

## Slide 20
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Méthode d’intégration temporelle mixte : Avantages
- Convergence avec un pas de temps grand
- Réduction du temps de calcul ()
Matrice jacobienne n’est pas nécessaire à évaluer pour chaque itération, car la raideur locale et l’amortissement local sont valables pour la zone locale
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Notes: Appliquer la formule de Taylor pour les fonctions R avec plusieurs variables et limiter le développement à l’ordre 1, on obtient la formulation de la méthode Newton Raphson

## Slide 21
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Solution périodique (trajectoire des vibrations synchrones) : Méthode de l’orbite
Trouver la solution périodique par la condition de périodicité.
condition de périodicité :
avec
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 22
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Dynamique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Solution périodique (trajectoire des vibrations synchrones) : Méthode de « shooting »
Trouver la solution périodique par la correction itérative d’une solution initiale de façon à ce qu’elle corresponde à une solution périodique.
condition de périodicité :
avec
Application de la méthode de Newton-Raphson
Introduction des pas de perturbation à
Formulation de la méthode de Newton-Raphson
Correction de manière itérative
sur la solution initiale
Si , solution périodique obtenue est physique
Matrice monotromie
Remarque:
Détermination de la matrice jacobienne nécessite d’intégrer l’équation de mouvement pour une période de rotation T

## Slide 23
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 24
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Modèle thermique
Formulation des lois de comportement thermique
Condition thermique aux limites
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Paramètres thermiques utilisés | 
Densité | 
Capacité thermique massive | 
Conductivité thermique | 
Coefficient d’échange | K)
Température extérieure | 
Paramètres thermiques utilisés | 
Température extérieure | 

## Slide 25
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Modèle mécanique
Formulation des lois de comportement mécanique
avec
: vecteur de déformation
: matrice du comportement élastique
: vecteur de contrainte
: vecteur du coefficient de dilatation thermique
: différence de température entre la référence et le rotor
: matrice d’idéntité
Condition mécanique aux limites
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 26
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Changement du repère entre et
Déformation thermique obtenue dans le repère
Comportement dynamique exprimé dans le repère
Relation du changement de repère
avec
Symbole "" : exprimé les paramètres dans le repère
Modèle thermomécanique 3D
Modèle dynamique des rotor 1D

## Slide 27
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Déplacement de la fibre neutre du rotor après la déformation du rotor
Modèle thermomécanique 3D
Modèle dynamique des rotor 1D
Nœuds aux sections du modèle thermomécanique 3D
Nœuds du modèle dynamique 1D
Section correspond au nœud sur la fibre neutre
nœud
la moyenne des déplacements des nœuds
d’une section à issu du :

## Slide 28
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Modélisation du balourd thermique (l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor)
Approche masse concentrée
Forces du balourd thermique
Version simple
avec
: masse du disque en porte à faux

## Slide 29
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Modélisation du balourd thermique (l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor)
Approche masse concentrée
Forces du balourd thermique
Version complète
avec

## Slide 30
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Modélisation du balourd thermique (l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor)
Approche défaut de la fibre neutre
Bilan d’énergie sans force extérieures au rotor:
Déplacement total :
Application de l’équation de Lagrange :
Forces du balourd thermique
Déplacement des nœuds sur la fibre neutre après la déformation thermique du rotor dans le repère
Déplacement du nœud exprimé au repère
Changement des repères de à :

## Slide 31
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 32
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Flux thermique moyen stationnaire: homogénéisation des deux échelles du temps ( thermique, dynamique )
Couplage des modules : modèle de EM
Hypothèses:
Rotor exerce une vibration synchrone, le flux thermique est moyennable sur une période de rotation
Flux thermique moyen ne change pas pour une courte durée de temps.
Coordonnée du repère du rotor [dégré]
Flux thermique [W/m²]

## Slide 33
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Couplage des modules : modèle de EM

## Slide 34
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 35
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Présentation du banc de l’effet Morton [] : rotor court de 430mm
Plan DE (Driving End)
Plan NDE (Non Driving End)
Palier hydrodynamique circulaire | 
Diamètre d’arbre | 
Jeu radial | 
Largeur | 
Lubrifiant | ISO VG32
Température d’alimentation | 
Palier hydrodynamique circulaire | 
Lubrifiant | ISO VG32
Température d’alimentation | 
Arbre creux de 45mm
Positionnement des thermocouples relié au collecteur tournant
Disque de 0.7kg en porte à faux

## Slide 36
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Analyses modale du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à nddl
Coefficients dynamiques :
Résultats des coefficients dynamiques du palier
Calculés par le module palier
Charge imposée de 24.5N
Température imposée au rotor 55°C
Paroi adiabatique au coussinet

## Slide 37
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Résultats de l’analyse modale du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm
Diagramme de Campbell
Fréquence du premier mode de flexion vers 600HZ (36000 tr/min) >> 166 Hz (10000 tr/min)
Possible d’utiliser le modèle dynamique du rotor à 4DDL
Diagramme de stabilité
Facteur d’amortissement devient négative à partir de 3000 tr/min.
Une instabilité traduite par vibrations sous-synchrones à cause palier peu chargée
Augmentation de la charge dynamique a réussi à stabiliser le rotor

## Slide 38
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux
Physique :
Vitesse de rotation : 7000 tr/min
Balourd mécanique imposé : 102.6 g.mm @180°
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6
Température initiale: 20°C
Transitoire :
Pas de temps dynamique :
Pas de temps thermique :
Pas de temps de EM :
Paramètre de simulation

## Slide 39
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux : Niveau des vibrations synchrones

## Slide 40
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux : Phases des vibrations synchrones
Remarque: Tendance cohérente et Grandeur des vibrations en accord

## Slide 41
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux : Températures au rotor
Remarques:
Températures expérimentales ne sont présentées qu’à partir de l’exhibition des vibrations synchrones à 7000tr/min, alors que les températures numérique initiales sont à 20°C

## Slide 42
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux :
Différence de la température & Déphasage Point Chaud – Point Haut
Remarques:
T

## Slide 43
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux :
Critique des résultats numériques
Remarques:
T
Validation du modèle de EM

## Slide 44
Analyser
la stabilité de EM
Partie 4
Méthode de l’analyse de la stabilité de EM
(coefficients d’influences)
Application au rotor court de 430mm
Comparaison du module des coefficients d’influence dans la littérature avec le rotor court de 430mm

## Slide 45
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Analyse de stabilité EM
Méthode de l’analyse de la stabilité
l’influence d’un balourd 𝑼 sur le niveau vibratoire 𝑽 au niveau du palier
la corrélation entre la différence de la température stabilisée et le niveau de vibration
le lien entre la différence de la température et le balourd thermique
Coefficients d’influence de l’effet Morton :
Méthode | Application | Résumé

## Slide 46
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Analyse de stabilité EM
Méthode de l’analyse de la stabilité
Loi d’évolution temporelle de l’état thermique [] :
Critère de stabilité de l’effet Morton
avec
Equation différentielle du premier ordre, inhomogène avec des coefficients constants
Sa forme homogène :
Sa solution générale recherchée :
avec
Pour que la solution est physique:
Indicateur de l’effet Morton :
(EM stable)
(EM instable)
Méthode | Application | Résumé

## Slide 47
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Analyse de stabilité EM
Détermination des coefficients d’influences
Méthode | Application | Résumé
Approche de Lorenz et Murphy
Approche analytique améliorée
VS
: balourd imposé
: balourd imposé
: modèle dynamique du rotor linéaire
: modèle dynamique du rotor non linéaire
: Température du rotor approximée par le film lubrifiant
: Température du rotor obtenu par un modèle thermique du rotor
: Déformation thermique approximée par la formule analytique ci dessous
avec
: largueur du palier ; L: distance axiale; m: masse du disque ; : phase du balourd thermique; : rayon du rotor
: Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.

## Slide 48
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Analyse de stabilité EM
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor court de 430mm
Méthode | Application | Résumé
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :
R de l’indicateur de EM
Largement inférieur à 1
Effet Morton stable pour le rotor court

## Slide 49
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Analyse de stabilité EM
Comparaison du module des coefficients d’influence de l’effet Morton entre les cas d’étude
Méthode | Application | Résumé
Module du coefficient C trop faible pour rotor court de 430mm

## Slide 50
Reproduction de EM
Partie 5
BEM rotor court 430mm
BEM rotor long de 700mm
Optimiser les coefficients d’influences de EM
Optimisation du C
Disque plus lourd de 10.6kg placé en porte à faux
Optimisation du
Rapprochement de la vitesse de fonctionnement du premier mode de flexion. (longueur du rotor à 700mm ; deux disques lourds ajoutés)
Optimisation du
Arbre creux de même diamètre que le rotor court de 430mm pour maximiser la différence de la température.

## Slide 51
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Reproduction
De EM
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Analyses modale du banc de l’effet Morton : rotor long de 700mm
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à nddl
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Coefficients dynamiques :
Calculés par le module palier
Charge imposée de 175N
Température imposée au rotor 55°C
Paroi adiabatique au coussinet
Résultats des coefficients dynamiques du palier
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 52
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Reproduction
De EM
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Résultats de l’analyse modale du banc de l’effet Morton : rotor long de 700mm
Diagramme de Campbell
Fréquence du premier mode de flexion vers 140HZ (8400tr/min) 166 Hz (10000 tr/min)
Possible de rapprocher la vitesse de fonctionnement au premier mode de flexion
Diagramme de stabilité
Comportement linéaire stable
dans le plage [0, 10000]
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 53
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor long de 700mm
Vitesse figée pour optimiser le coefficient d’influence du
Balourd varié imposé au disque en porte à faux pour prendre en compte le balourd total
Vitesse : 7500 tr/min
Balourds : de 100 à 220 g.mm
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :

## Slide 54
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor long de 700mm
Balourd total imposé au disque en porte à faux :
220 g.mm déclenchement de EM instable
200 g.mm EM stable
Balourd mécanique imposé [g.mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Balourd thermique estimé [g.mm] | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
Somme vectoriel donne balourd total [g.mm] | 165 | 201220 | 241220 | 284 | 323 | 384 | 448
 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
Somme vectoriel donne balourd total [g.mm] | 165 |  |  | 284 | 323 | 384 | 448
Balourd mécanique choisi pour réaliser la simulation de l’effet Morton:
120 et 140 g.mm
Estimation du balourd totale avec et le coefficient

## Slide 55
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Simulation numérique du rotor long de 700mm
Physique :
Vitesse de rotation : 7500 tr/min
Balourd mécanique imposé au disque en porte à faux:
120 g.mm; 140g.mm @180°
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6
Température initiale: 50°C
Transitoire :
Pas de temps dynamique :
Pas de temps thermique :
Pas de temps de EM :
Paramètre de simulation
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 56
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Résultats numériques du rotor long de 700mm : Niveau et phases des vibrations synchrones
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Amplitude
Remarques:
Amplitude
Amplitude

## Slide 57
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Résultats numériques du rotor long de 700mm : Température au rotor
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Remarques:
Température
Température
Température Tmoy(rotor)
Différence de la température au rotor

## Slide 58
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contexte
Mise en évidence par les essais ( Extrait des premiers résultats expérimentaux ) []
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Paramètre de l’essai :
Vitesse de rotation : 6600 tr/min
Rotor a été équilibre à 4000 tr/min avec les balourds d’équilibrage.
Rotor atteins 6600 tr/min après environ 89s.
Mis en arrêt à partir de t=114s après le contact.

## Slide 59
Conclusion
&
Perspectives
Partie 6
1
2
3
Modélisation & Validation : le modèle robuste de EM
4
5
Conclusions & Perspectives
Bibliographie : la stratégie de modélisation numérique
Analyse : la stabilité de EM
Contexte : l’origine et les objectives
6
Reproduction : l’instabilité provoquée par EM

## Slide 60
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Contexte
Conclusions & Perspectives
Conclusions
Compréhension et maitrise de l’effet Morton
Risque du déclenchement de EM quantifié
Indicateur de EM
Approximé par les modules des coefficients d’influence
Paramètres déclencheurs
identifiés ()
privilégié à diminuer
Outils précis pour analyser
Méthode d’analyse de la stabilité de EM
Démarche précise proposée pour déterminer les coefficients d’influence
Modèle numérique construit et validé
Méthodes numériques puissantes implémenté (LPCM, FBNS, … )
Homogénéisation des deux échelles du temps ( thermique et dynamique)

## Slide 61
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Contexte
Conclusions & Perspectives
Perspectives
01.
Amélioration du modèle numérique de EM:
Développement du module du palier dédié aux paliers à patins oscillants
Déformation ElastoThermoHydroDynamique (ETHD) du palier et Dilatation thermique radiale du rotor à prendre en compte
Réduction du temps de calcul pour effectuer la simulation complète de EM
02.
Confrontation des résultats numériques et expérimentaux:
Comparaison des résultats numériques/expérimentaux à faire avec un rotor long de 700mm équilibré à la vitesse ciblée
Validation expérimentale du modèle avec le module du palier à patins oscillant.
03.
Solutions et pistes de prévention générale à proposer aux industries :
Etudes paramétriques faisant varier la configuration de palier et du rotor pourraient être envisagées pour investiguer l’impact sur les coefficients d’influence

## Slide 62
Merci pour votre attention.
Questions?

## Slide 63
Slides dédiés aux questions dans la suite

## Slide 64
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Contexte
Conclusions & Perspectives
Contributions marquantes pendant ces trois ans

## Slide 65
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Palier hydrodynamique
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 66
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Contexte
Module : Thermomécanique des rotors
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation