## Slide 1
Doctorant : | Silun ZHANG
Directeur de thèse : | Mihaï ARGHIR
Encadrant industriel: | Mohamed-Amine HASSINI
Analyse de l’effet Morton dans les turbines à vapeur
Jury |  | 
Georges Jacquet-Richardet | Professeur, INSA de Lyon | Rapporteur
Fabrice THOUVEREZ | Professeur, Ecole Centrale de Lyon | Rapporteur
Aline BELEY | Ingénieur développement sénior, ANSYS France | Examinatrice
Michel FILLON | Directeur de recherche, CNRS | Examinateur
Mihaï ARGHIR | Professeur, Université de Poitiers | Examinateur
Mohamed-Amine HASSINI | Ingénieur de recherche expert, EDF R&D | Examinateur

## Slide 2
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5

## Slide 3
turbine à vapeur
Rotor

## Slide 4
Exemple : Turbocompresseur [1]
Vibrations spirales divergente
Phénomène hystérésis
Palier
Palier
Compresseur
Détendeur
[1] Schmied, J.; Pozivil, J. and Walch, J., "Hot Spots in Turboexpander Bearings: Case History, Stability Analysis, Measurements and Operational Experience," ASME 2008 Turbo Expo
Cause suggérée : effet thermique

## Slide 5
Contact "faible" entre stator/rotor
  Effet Newkirk
  Effet Morton
Cisaillement visqueux dans film lubrifiant
Instabilités (thermiques) liées aux vibrations synchrones
Notes: * Mentionner la différence de l’effet Newkirk et l’effet Morton
* Définir le point chaud (froid); point haut; point lourd;
* Expliquer la force du balourd thermique est l’origine du changement des amplitudes et des phases. (vibration spirale)

## Slide 6
Explication sur vibrations spirales
changement de l’amplitude et de l’phase des vibrations synchrones
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Point haut
Point chaud
β
Notes: * Mentionner la différence de l’effet Newkirk et l’effet Morton
* Définir le point chaud (froid); point haut; point lourd;
* Expliquer la force du balourd thermique est l’origine du changement des amplitudes et des phases. (vibration spirale)

## Slide 7
  Description de l’effet Morton par les coefficients d’influence
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
[µm/(g.mm)] | Influence du balourd total sur le niveau vibratoire | 
[°C/µm] | Influence du niveau vibratoire sur la différence de température au rotor | 
[(g∙mm)/°C] | Relation entre le balourd thermique généré et la différence de température | 
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
Critère de stabilité proposée par Lorenz et Murphy[]
Effet Morton Stable
Effet Morton instable
Schéma concis décrivant l’effet Morton
Notes: * Mentionner le travail de Lorenz et Murphy, introduire le coefficient d’influence de l’effet Morton

## Slide 8
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
Origines du phénomène bien identifiées
Mais solutions à justifier & peu de outils numérique dédié
Effets contradictoires, solution efficace ?
Plus sensible à l’effet thermique :
cisaillement visqueux
raideur de palier
moins sensible au balourd
Besoin d’être justifier par l’outil numérique fiable
Exemple de la solution proposée dans []: Réduction du jeu de palier
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 9
  Intérêts et objectifs
Intérêts industriels
  Quantifier le risque de l’effet Morton instable
  Posséder un modèle numérique dédié
  Profiter des modèles pour réaliser les diagnostic.
  Considérer dès la conception de machine
Intérêts scientifiques
  Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
  Développer des méthodes numériques efficace pour traiter le phénomène multiphysique
Objectifs
Mieux comprendre l’instabilité provoquée par l’effet Morton à l’aide de simulation numérique
Développer les méthodes numérique pour réaliser l’analyse spécifique
Valider le modèle numérique par les données expérimentales (banc d’essais Effet Morton)
Identifier les paramètres déclencheurs
Proposer des solutions
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 10
1
2
3
4
Sommaire
Introduction : Contexte industriel
5

## Slide 12
  Banc d’essai Effet Morton : configuration initiale []
Plan DE
Plan NDE
Plan D
Système d’acquisition
Coussinet: 10
Rotor: 5
Capteurs de température
3 plans de mesure
2 capteurs dans chaque plan (90°)
Capteurs de déplacement
Palier circulaire
Rainure axiale
Diamètre d’arbre 45 mm
Jeu radial 50 µm
Largeur 15 mm
[2] Plantegenet Thibaud, "Analyse théorique et expérimentale des paliers à patins oscillants usinés dans la masse", Projet de thèse, Université de Poitiers, 2019
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 13
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Présentation du banc de l’effet Morton [] : rotor court de 430mm
Plan DE (Driving End)
Plan NDE (Non Driving End)
Palier hydrodynamique circulaire | 
Diamètre d’arbre | 
Jeu radial | 
Largeur | 
Lubrifiant | ISO VG32
Température d’alimentation | 
Palier hydrodynamique circulaire | 
Lubrifiant | ISO VG32
Température d’alimentation | 
Arbre creux de 45mm
Positionnement des thermocouples relié au collecteur tournant
Disque de 0.7kg en porte à faux

## Slide 14
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
 Origines du phénomène bien identifiées
 Solutions à justifier & peu de outils mis à points
Exemple: Réduction du jeu de palier
Solution efficace ?
  Intérêts et Objectifs de thèse
Intérêts industriels
  Quantifier le risque de l’effet Morton instable
  Posséder un modèle numérique dédié
  Profiter des modèles pour réaliser les diagnostic.
  Considérer dès la conception de machine
Intérêts scientifiques
  Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
  Développer des méthodes numériques efficace pour traiter le phénomène multiphysique
Plus sensible à l’effet thermique :
cisaillement visqueux
raideur de palier
moins sensible au balourd
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 15
  Mesure des amplitudes de vibrations en fonction du temps[]
Vibrations cycliques
Augmentation des amplitudes des vibrations synchrones
  Mesure des amplitudes de vibrations en fonction des vitesses[]
Hystérésis
Vibrations spirales divergentes
Cause : Vibrations synchrones + effet thermique

## Slide 16
Contact "faible" entre stator/rotor
  Effet Newkirk
  Effet Morton
Cisaillement visqueux dans film lubrifiant
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Point haut
Point chaud
β
Force du balourd totale (thermique et original) modifie les amplitudes et les phases des vibrations
Notes: * Mentionner la différence de l’effet Newkirk et l’effet Morton
* Définir le point chaud (froid); point haut; point lourd;
* Expliquer la force du balourd thermique est l’origine du changement des amplitudes et des phases. (vibration spirale)

## Slide 17
  Description qualitative de l’effet Morton par les coefficients d’influence
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
[µm/(g.mm)] | Influence du balourd total sur le niveau vibratoire | 
[°C/µm] | Influence du niveau vibratoire sur la différence de température au rotor | 
[(g∙mm)/°C] | Relation entre le balourd thermique généré et la différence de température | 
Coefficient d’influence | Description de l’effet | Définition mathématique
Critère de stabilité proposée par Lorenz et Murphy[]
Effet Morton Stable
Effet Morton instable
Notes: * Mentionner le travail de Lorenz et Murphy, introduire le coefficient d’influence de l’effet Morton

## Slide 18
  Problématiques liée à l’effet Morton à nos jours
 Origines du phénomène bien identifiées
 Solutions à justifier & peu de outils mis à points
Exemple: Réduction du jeu de palier
Solution efficace ?
  Intérêts et Objectifs de thèse
Intérêts industriels
  Quantifier le risque de l’effet Morton instable
  Posséder un modèle numérique dédié
  Profiter des modèles pour réaliser les diagnostic.
  Considérer dès la conception de machine
Intérêts scientifiques
  Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
  Développer des méthodes numériques efficace pour traiter le phénomène multiphysique
Plus sensible à l’effet thermique :
cisaillement visqueux
raideur de palier
moins sensible au balourd
Notes: Effet Morton est un phénomène multi physique : effet dominant dans l’effet Morton reste à déterminer dans le cas particulier.  pas de solution générale, il faut justifier le choix du geste de corrections

## Slide 20
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Méthode de l’analyse de la stabilité
La contribution d’un balourd 𝑼 sur le niveau vibratoire 𝑽 au niveau du palier
la corrélation entre la différence de la température stabilisée et le niveau de vibration
le lien entre la différence de la température et le balourd thermique
Coefficients d’influence de l’effet Morton :
Méthode | Application | Résumé

## Slide 21
PLAN
Modélisation & Validation
Analyse de stabilité EM
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Intérêts industriels
ET
Intérêts scientifiques
Objectifs:
Mieux comprendre l’instabilité provoquée par EM à l’aide de simulation numérique
Développer & valider les méthodes numérique avancées pour analyser EM
Identifier les paramètres déclencheurs de l’instabilité de EM
Proposer des pistes de prévention et des solutions pour éviter EM
Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
Chercher les méthodes numériques innovantes pour traiter ce phénomène multiphysique et multi-échelles en temps et en espace
Disposer un modèle numérique dédié à ce phénomène.
Réaliser les diagnostics avec les outils numériques développé.
Quantifier le risque de présence de tel phénomène destructif sur les machines existante.
Considérer ce phénomène dès la conception de nouvelle machine
Appréhender et maitriser l’effet Morton instable
Introduction
Notes: * Origine du phénomène a été bien connu depuis le dernier décennie, cependant la justification quantifié du déclenchement de l’effet Morton instable reste encore à clarifier. Ainsi …

## Slide 22
Contact "faible" entre stator/rotor
  Effet Newkirk
  Effet Morton
Cisaillement visqueux dans film lubrifiant
Palier
Ω
Rotor
Or
Orbite
Point haut
Point chaud
β
  Origine de vibrations spirales
Force du balourd totale (thermique et original) modifie les amplitudes et les phases des vibrations

## Slide 23
1
2
Outils numériques: le modèle numérique
3
4
Conclusions & Perspectives
Sommaire
Modélisation & Validation : la stabilité de EM
Introduction: le contexte de thèse & la stratégie de modélisation
5
Reproduction : l’instabilité provoquée par EM

## Slide 24
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 2
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 25
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 0.2629 | 0.41973 | 0.58057 | 0.74768 | 0.92283 | 1.1073 | 1.3019 | 1.5063 | 1.7189 | 1.9367 | 2.1544 | 2.3641 | 2.5554 | 2.7153 | 2.8286 | 2.8797 | 2.8541 | 2.7417 | 2.5396 | 2.2543 | 1.9027 | 1.5118 | 1.1146 | 0.74653 | 0.43936 | 0.21715 | 0.09344 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Experimental | 0.9519 | 1.7321 | 2.692 | 3.0206 | 1.8645 | 0.0002 | 0.09
Pression
Condition du fonctionnement :
3500 tr/min et 6 kN
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 50.1956 | 49.9811 | 49.8776 | 49.9208 | 50.0887 | 50.361 | 50.7227 | 51.1638 | 51.6781 | 52.2621 | 52.9146 | 53.6364 | 54.4317 | 55.3075 | 56.2727 | 57.3354 | 58.499 | 59.7569 | 61.0885 | 62.4562 | 63.8076 | 65.0805 | 66.2127 | 67.152 | 67.8647 | 68.3403 | 68.576 | 68.6535 | 68.6773 | 68.6617 | 68.6617 | 68.4354
Experimental | 51.9458 | 53.856 | 57.715 | 61.8203 | 66.5499 | 66.3905
Température
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Palier hydrodynamique
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Condition du fonctionnement : 500 tr/min et 10 kN
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 0.19661 | 0.25426 | 0.31877 | 0.39276 | 0.47948 | 0.58304 | 0.70862 | 0.86296 | 1.0548 | 1.2953 | 1.5991 | 1.9836 | 2.4688 | 3.0733 | 3.8058 | 4.6455 | 5.5086 | 6.2043 | 6.4187 | 5.8172 | 4.3247 | 2.3851 | 0.78167 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Experimental | 0.6421 | 1.5022 | 3.588 | 5.6465 | 2.7879 | 0.0779 | 0.0883
Pression
Chart: circumferential coordinates [degree]
| 109.76562499999901 | 114.296875 | 118.82812499999901 | 123.35937499999901 | 127.89062499999901 | 132.42187499999901 | 136.953125 | 141.484375 | 146.015625 | 150.546875 | 155.078125 | 159.609375 | 164.140625 | 168.671875 | 173.203125 | 177.734375 | 182.265625 | 186.796875 | 191.328125 | 195.859375 | 200.390625 | 204.921875 | 209.453125 | 213.984375 | 218.515625 | 223.046875 | 227.578125 | 232.109375 | 236.640625 | 241.171875 | 245.703125 | 250.234375
Numerical | 43.3861 | 43.5237 | 43.6758 | 43.8469 | 44.0327 | 44.2215 | 44.3993 | 44.5524 | 44.6699 | 44.746 | 44.7813 | 44.7821 | 44.7573 | 44.7197 | 44.6836 | 44.6677 | 44.6947 | 44.7865 | 44.948 | 45.1435 | 45.2928 | 45.3155 | 45.1955 | 45.0196 | 44.9252 | 44.8733 | 44.8224 | 44.7694 | 44.7159 | 44.6637 | 44.6342 | 44.5579
Experimental | 44.6822 | 44.5738 | 44.7841 | 45.0192 | 45.2393 | 44.4567
Température
Extrait des résultats sur le lobe inférieur

## Slide 26
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 2
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 27
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Dynamique des rotors
Méthode d’intégration temporelle mixte : Détermination de la matrice jacobienne
Matrice jacobienne
Rappel de l’expression du vecteur résiduel
Expression de l’accélération
Raideur et amortissement local des paliers à l’instant
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Notes: Appliquer la formule de Taylor pour les fonctions R avec plusieurs variables et limiter le développement à l’ordre 1, on obtient la formulation de la méthode Newton Raphson

## Slide 28
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Dynamique des rotors
Méthode d’intégration temporelle mixte : Avantages
- Convergence avec un pas de temps grand
- Réduction du temps de calcul
Matrice jacobienne n’est pas nécessaire à évaluer pour chaque itération, car la raideur locale et l’amortissement local sont valables pour la zone locale
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Image de comparaison de cette méthode avec l’autre à ajouter.
Notes: Appliquer la formule de Taylor pour les fonctions R avec plusieurs variables et limiter le développement à l’ordre 1, on obtient la formulation de la méthode Newton Raphson

## Slide 29
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Dynamique des rotors
Solution périodique (trajectoire des vibrations synchrones) : Méthode de l’orbite
Trouver la solution périodique par la condition de périodicité.
condition de périodicité :
avec
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 30
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Dynamique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Solution périodique (trajectoire des vibrations synchrones) : Méthode de tire « shooting »
Trouver la solution périodique par la correction itérative d’une solution initiale de façon à ce qu’elle corresponde à une solution périodique.
condition de périodicité :
avec
Application de la méthode de Newton-Raphson
Introduction des pas de perturbation à
Formulation de la méthode de Newton-Raphson
Correction de manière itérative
sur la solution initiale
Si , solution périodique obtenue est physique
Matrice monotromie
Remarque:
Détermination de la matrice jacobienne nécessite d’intégrer l’équation de mouvement pour une période de rotation T

## Slide 31
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 32
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Modèle thermique
Formulation des lois de comportement thermique
Condition thermique aux limites
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Paramètres thermiques utilisés | 
Densité | 
Capacité thermique massive | 
Conductivité thermique | 
Coefficient d’échange | K)
Température extérieure | 
Paramètres thermiques utilisés | 
Température extérieure | 

## Slide 33
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Modèle mécanique
Formulation des lois de comportement élastique
avec
: vecteur de déformation
: matrice du comportement élastique
: vecteur de contrainte
: vecteur du coefficient de dilatation thermique
: différence de température entre la référence et le rotor
: matrice d’idéntité
Condition mécanique aux limites
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 34
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Changement du repère entre et
Déformation thermique obtenue dans le repère
Comportement dynamique exprimé dans le repère
Relation du changement de repère
avec
Symbole "" : exprimé les paramètres dans le repère
Modèle thermomécanique 3D
Modèle dynamique des rotor 1D

## Slide 35
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Déplacement de la fibre neutre du rotor après la déformation du rotor
Modèle thermomécanique 3D
Modèle dynamique des rotor 1D
Nœuds aux sections du modèle thermomécanique 3D
Nœuds du modèle dynamique 1D
Section correspond au nœud sur la fibre neutre
nœud
la moyenne des déplacements des nœuds
d’une section à issu du :

## Slide 36
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Modélisation du balourd thermique (l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor)
Approche masse concentrée
Forces du balourd thermique
Version simple
avec
: masse du disque en porte à faux

## Slide 37
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Modélisation du balourd thermique (l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor)
Approche masse concentrée
Forces du balourd thermique
Version complète
avec

## Slide 38
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Modélisation du balourd thermique (l’influence de la déformation thermique du rotor à la dynamique du rotor)
Approche défaut de la fibre neutre
Bilan d’énergie sans force extérieures au rotor:
Déplacement total :
Application de l’équation de Lagrange :
Forces du balourd thermique
Déplacement des nœuds sur la fibre neutre après la déformation thermique du rotor dans le repère
Déplacement du nœud exprimé au repère
Changement des repères de à :

## Slide 39
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 40
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Flux thermique moyen stationnaire: homogénéisation des deux échelles du temps ( thermique, dynamique )
Couplage des modules : modèle de EM
Hypothèses:
Rotor exerce une vibration synchrone, le flux thermique est moyennable sur une période de rotation
Flux thermique moyen ne change pas pour une courte durée de temps.
Coordonnée du repère du rotor [dégré]
Flux thermique [W/m²]

## Slide 41
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Couplage des modules : modèle de EM

## Slide 42
Modélisation & Validation du modèle EM
Partie 3
Dynamique des rotors
Thermomécanique du rotor
Algorithme de couplage
(modèle de EM)
Validation par les données expérimentales
Palier hydrodynamique

## Slide 43
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Présentation du banc de l’effet Morton [] : rotor court de 430mm
Plan DE (Driving End)
Plan NDE (Non Driving End)
Palier hydrodynamique circulaire | 
Diamètre d’arbre | 
Jeu radial | 
Largeur | 
Lubrifiant | ISO VG32
Température d’alimentation | 
Palier hydrodynamique circulaire | 
Lubrifiant | ISO VG32
Température d’alimentation | 
Arbre creux de 45mm
Positionnement des thermocouples relié au collecteur tournant
Disque de 0.7kg en porte à faux

## Slide 44
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Analyses modale du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à nddl
Coefficients dynamiques :
Résultats des coefficients dynamiques du palier
Calculés par le module palier
Charge imposée de 24.5N
Température imposée au rotor 55°C
Paroi adiabatique au coussinet

## Slide 45
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Résultats de l’analyse modale du banc de l’effet Morton : rotor court de 430mm
Diagramme de Campbell
Fréquence du premier mode de flexion vers 600HZ (36000 tr/min) >> 166 Hz (10000 tr/min)
Possible d’utiliser le modèle dynamique du rotor à 4DDL
Diagramme de stabilité
Facteur d’amortissement devient négative à partir de 3000 tr/min.
Une instabilité traduite par vibrations sous-synchrones à cause de l’instabilité du palier circulaire
Augmentation de la charge dynamique a réussi à stabiliser le rotor

## Slide 46
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux
Physique :
Vitesse de rotation : 7000 tr/min
Balourd mécanique imposé : 102.6 g.mm @180°
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6
Température initiale: 20°C
Transitoire :
Pas de temps dynamique :
Pas de temps thermique :
Pas de temps de EM :
Paramètres de simulation

## Slide 47
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux : Niveau des vibrations synchrones

## Slide 48
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux : Phases des vibrations synchrones
Remarque: Tendance cohérente et Grandeur des vibrations en accord

## Slide 49
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux : Températures au rotor
Remarques:
Températures expérimentales ne sont présentées qu’à partir de l’exhibition des vibrations synchrones à 7000tr/min, alors que les températures numérique initiales sont à 20°C

## Slide 50
Analyse de stabilité EM
PLAN
Bibliographie
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Contexte
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux :
Différence de la température & Déphasage Point Chaud – Point Haut
Remarques:
Augmentation de la différence de température est corrélée avec celles des amplitudes de vibration syncrhone
Point chaud est retardé par rapport au point haut

## Slide 51
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation
Validation du modèle par le banc de l’effet Morton (BEM)
Confrontation des résultats numériques et résultats expérimentaux :
Critique des résultats numériques
Remarques:
Différence se trouve au début de la simulation à cause de la non-considération du démarrage dans la simulation.
Effet Morton reste stable, mais l’augmentation de différence de température au rotor et celles des amplitudes de vibrations sont soulignées.
Bonne cohérence globale sur la comparaison des résultats numériques/expérimentaux
Validation du modèle de EM

## Slide 52
Analyser
la stabilité de EM
Partie 3
Méthode de l’analyse de la stabilité de EM
(coefficients d’influences)
Application au rotor court de 430mm
Comparaison du module des coefficients d’influence dans la littérature avec le rotor court de 430mm

## Slide 53
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Méthode de l’analyse de la stabilité
La contribution d’un balourd 𝑼 sur le niveau vibratoire 𝑽 au niveau du palier
la corrélation entre la différence de la température stabilisée et le niveau de vibration
le lien entre la différence de la température et le balourd thermique
Coefficients d’influence de l’effet Morton :
Méthode | Application | Résumé

## Slide 54
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Méthode de l’analyse de la stabilité
Loi d’évolution temporelle de l’état thermique [] :
Critère de stabilité de l’effet Morton
avec
Equation différentielle du premier ordre, inhomogène avec des coefficients constants
Sa forme homogène :
Sa solution générale recherchée :
avec
Pour que la solution est physique:
Indicateur de l’effet Morton :
(EM stable)
(EM instable)
Méthode | Application | Résumé

## Slide 55
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Détermination des coefficients d’influences
Méthode | Application | Résumé
Approche de Lorenz et Murphy
Approche analytique améliorée
VS
: balourd imposé
: balourd imposé
: modèle dynamique du rotor linéaire
: modèle dynamique du rotor non linéaire
: Température du rotor approximée par le film lubrifiant
: Température du rotor obtenu par un modèle thermique du rotor
: Déformation thermique approximée par la formule analytique ci dessous
avec
: largueur du palier ; L: distance axiale; m: masse du disque ; : phase du balourd thermique; : rayon du rotor
: Déformation thermique calculée par un modèle thermomécanique du rotor.

## Slide 56
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor court de 430mm
Méthode | Application | Résumé
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :
R de l’indicateur de EM
Largement inférieur à 1
Effet Morton stable pour le rotor court

## Slide 57
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Analyse de stabilité EM
Comparaison du module des coefficients d’influence de l’effet Morton entre les cas d’étude
Méthode | Application | Résumé
Module du coefficient C trop faible pour rotor court de 430mm

## Slide 58
Reproduction de EM
Partie 4
BEM rotor court 430mm
BEM rotor long de 700mm
Optimiser les coefficients d’influences de EM
Optimisation du C
Disque plus lourd de 10.6kg placé en porte à faux
Optimisation du
Rapprochement de la vitesse de fonctionnement du premier mode de flexion. (longueur du rotor à 700mm ; deux disques lourds ajoutés)
Optimisation du
Arbre creux de même diamètre que le rotor court de 430mm pour maximiser la différence de la température.

## Slide 59
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Reproduction
De EM
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Analyses modale du banc de l’effet Morton : rotor long de 700mm
Analyses effectuées avec le modèle dynamique du rotor à nddl
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Roulement | 
Raideur isotrope | 
Amortissement | 
Coefficients dynamiques :
Calculés par le module palier
Charge imposée de 175N
Température imposée au rotor 55°C
Paroi adiabatique au coussinet
Résultats des coefficients dynamiques du palier
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 60
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Reproduction
De EM
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Résultats de l’analyse modale du banc de l’effet Morton : rotor long de 700mm
Diagramme de Campbell
Fréquence du premier mode de flexion vers 140HZ (8400tr/min) 166 Hz (10000 tr/min)
Possible de rapprocher la vitesse de fonctionnement au premier mode de flexion
Diagramme de stabilité
Comportement linéaire stable
dans le plage [0, 10000]
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 61
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor long de 700mm
Vitesse figée pour optimiser le coefficient d’influence du
Balourd varié imposé au disque en porte à faux pour prendre en compte le balourd total
Vitesse : 7500 tr/min
Balourds : de 100 à 220 g.mm
Coefficient
Approche Lorenz et Murphy :
Approche Analytique améliorée :

## Slide 62
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Analyse de la stabilité de l’effet Morton du BEM rotor long de 700mm
Balourd total imposé au disque en porte à faux :
220 g.mm déclenchement de EM instable
200 g.mm EM stable
Balourd mécanique imposé [g.mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
Balourd thermique estimé [g.mm] | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
Somme vectoriel donne balourd total [g.mm] | 165 | 201220 | 241220 | 284 | 323 | 384 | 448
 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 68 | 85 | 104 | 127 | 146 | 187 | 231
Somme vectoriel donne balourd total [g.mm] | 165 |  |  | 284 | 323 | 384 | 448
Balourd mécanique choisi pour réaliser la simulation de l’effet Morton:
120 et 140 g.mm
Estimation du balourd totale avec et le coefficient

## Slide 63
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Simulation numérique du rotor long de 700mm
Physique :
Vitesse de rotation : 7500 tr/min
Balourd mécanique imposé au disque en porte à faux:
120 g.mm; 140g.mm @180°
Maillage utilisé dans la section du palier: 24x6
Température initiale: 50°C
Transitoire :
Pas de temps dynamique :
Pas de temps thermique :
Pas de temps de EM :
Paramètre de simulation
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais

## Slide 64
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Résultats numériques du rotor long de 700mm : Niveau et phases des vibrations synchrones
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Amplitude
Remarques:
Augmentation des amplitudes diverge pour le balourd mécanique de 140 g.mm imposé
Comportement stable pour le balourd mécanique de 120 g.mm

## Slide 65
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Résultats numériques du rotor long de 700mm : Température au rotor
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Remarques:
Température moyenne et la différence de la température au rotor divergent pour le balourd mécanique de 140 g.mm
La différence de la température corrélée avec les amplitudes de vibrations
Température Tmoy(rotor)
Différence de la température au rotor

## Slide 66
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Mise en évidence par les essais ( Extrait des premiers résultats expérimentaux ) []
Reproduction de l’effet Morton par le banc de l’effet Morton (BEM)
Reproduction
De EM
Analyse Modal | Analyse de stabilité | Simulation numérique | Mise en évidence par les essais
Paramètre de l’essai :
Vitesse de rotation : 6600 tr/min
Rotor a été équilibre à 4000 tr/min avec les balourds d’équilibrage.
Rotor atteins 6600 tr/min après environ 89s.
Mis en arrêt à partir de t=114s après le contact.

## Slide 67
Conclusion
&
Perspectives
Partie 5
1
2
3
4
Conclusions & Perspectives
Analyse : la stabilité de EM
Introduction: le contexte de thèse & la stratégie de modélisation
5
Reproduction : l’instabilité provoquée par EM
Modélisation & Validation : le modèle numérique de EM

## Slide 68
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Conclusions
Enrichir la connaissance sur l’effet Morton
Risque du déclenchement de EM quantifié
Indicateur de EM
Approximé par les modules des coefficients d’influence
Paramètres déclencheurs
identifiés ()
le principal contributeur de EM
Outils précis pour analyser
Méthode d’analyse de la stabilité de EM
Méthode adapté à l’exploitation industrielle
Démarche précise proposée pour déterminer les coefficients d’influence
Modèle numérique construit et validé
Méthodes numériques puissantes implémenté (LPCM, FBNS, … )
Homogénéisation des deux échelles du temps ( thermique et dynamique)

## Slide 69
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Perspectives
01.
Amélioration du modèle numérique de EM:
Développement du module du palier dédié aux paliers à patins oscillants
Déformation ElastoThermoHydroDynamique (ETHD) du palier et Dilatation thermique radiale du rotor à prendre en compte
Réduction du temps de calcul pour effectuer la simulation complète de EM
02.
Confrontation des résultats numériques et expérimentaux:
Comparaison des résultats numériques/expérimentaux à faire avec un rotor long de 700mm équilibré à la vitesse ciblée
Validation expérimentale du modèle avec le module du palier à patins oscillant.
03.
Solutions et pistes de prévention générale à proposer aux industries :
Etudes paramétriques faisant varier la configuration de palier et du rotor pourraient être envisagées pour investiguer l’impact sur les coefficients d’influence

## Slide 70
Merci pour votre attention.
Questions?

## Slide 71
Slides dédiés aux questions dans la suite

## Slide 72
Reproduction
De EM
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Conclusions & Perspectives
Contributions marquantes pendant ces trois ans

## Slide 73
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
De EM
Conclusions & Perspectives
Module : Dynamique des rotors
Hydrodynamique | Dynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 74
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Module : Palier hydrodynamique
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation

## Slide 75
Analyse de stabilité EM
PLAN
Introduction
Modélisation & Validation
Reproduction
Conclusions & Perspectives
Module : Thermomécanique des rotors
Dynamique | hydrodynamique | Thermomécanique | couplage | Validation